Образец № 3

ДО

„Селскостопански и благоустройствени услуги - Гоце Делчев“ ЕООД

гр. Гоце Делчев

ул.»Царица Йоанна» № 2

УЧАСТНИК: _____________________________________________________

ТЕХНИЧЕСКо предложение

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител за доставка на комбиниран багер – товарач за нуждите на „Селскостопански и благоустройствени услуги - Гоце Делчев“ ЕООД“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички условия, изисквания и документи от документацията за участие в процедурата декларираме, че сме съгласни с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

При изпълнение предмета на поръчката ще се придържаме точно към указанията на Възложителя, техническата спецификация и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

Предлагаме:

Срок за изпълнение на поръчката (доставката на комбиниран багер-товарач) - ………… календарни дни, считано от датата на уведомяването ни от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че са осигурени средства за финансиране на доставката.

Предлагания от нас за доставка комбиниран багер-товарач е със следните параметри:

| № | Показатели | Параметри | Оценка на параметрите | Предложение на участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ДВГ |  |
| 1.1 | Двигател | Дизелов, 4 цилиндров, отговарящ на стандарт Stage IV / Tier4F | Задължително условие |  |
| 1.2 | Технология за достигане на емисиите на изгорелите газове | Наличие на DPF филтър | Технология без DPF филтър - 5 т. Технология с DPF филтър – 1т. |  |
| 1.3 | Работен обем на двигателя | Работен обем (см3) | Работен обем > 4000 см3 – 5т. Работен обем < 4000 см3 – 1 т. |  |
| 1.4 | Мощност на двигателя | Над 90 конски сили | Задължително условие |  |
| 1.5 | Въртящ момент на двигателя | Не по-малко от 430 Nm | Задължително условие |  |
| 2. | Трансмисия |  |
| 2.1 | Задвижване | 4х4 | Задължително условие |  |
| 2.2 | Скоростна кутия - тип | Автоматична или полуавтоматична | Задължително условие |  |
| 2.3 | Брой на скоростите напред / назад | Минимум 4 напред / 4 назад | Задължително условие |  |
| 2.4 | Максимална скорост на движение напред | Минимум 40 км/ч. | Задължително условие |  |
| 2.5 | Система за икономия на гориво при движение чрез автоматично блокиране на хидросъединителя | Наличие на система за автоматично блокиране на хидросъединителя | Наличие на система – 10 т. Без такава система – 1 т. |  |
| 2.6 | Диференциал - тип | Наличие на Диференциал с ограничено приплъзване LSD | Включен Диференциал с ограничено приплъзване – 5 т. Отворен диференциал – 1т. |  |
| 2.7 | Диференциал, заден – статично натоварване | Не по-малко от 24 000 кг. | Задължително условие |  |
| 2.8 | Диференциал, заден – динамично натоварване | Не по-малко от 12 000 кг. | Задължително условие |  |
| 3. | Спирачна система |  |
| 3.1 | Спирачна система – изпълнителен механизъм | Многодискови спирачки в маслена баня | Задължително условие |  |
| 3.2 | Управление на спирачното усилие | Хидравличен разпределител или Спирачна помпа | Хидравличен разпределител – 5 т. Спирачна помпа – 1 т. |  |
| 4. | Кормилна уредба |  |
| 4.1 | Кормилна уредба - система | Хидростатично управление с клапан за аварийно захранване при спиране на двигателя | Задължително условие |  |
| 5. | Електрическа система |  |
| 5.1 | Захранване | 12V, 1 акумулатор | Задължително условие |  |
| 5.2 | Фарове, стопове, мигачи | Стандартно изпълнение | Задължително условие |  |
| 5.3 | Работни светлини | Минимум 4 предни и 4 задни светлини | Задължително условие |  |
| 5.4 | Звуков сигнал при заден ход | Включена | Задължително условие |  |
| 6. | Хидравлична система |  |
| 6.1 | Хидравлична помпа – тип | Аксиално - бутална хидравлична помпа Или Зъбна помпа | Аксиално – бутална помпа – 5 т. Зъбна помпа – 1 т. |  |
| 6.2 | Дебит на хидравличната помпа | Минимум 150 литра в минута | Задължително условие |  |
| 6.3 | Максимално работно налягане в системата | До 255 bar. | Задължително условие |  |
| 7. | Кабина |  |
| 7.1 | Конструкция и сигурност. | Осигуряваща защита на оператора при преобръщане на машината и от падащи предмети, стандарти ROPS и FOPS | Задължително условие |  |
| 7.2 | Врати за достъп | 2 бр. - лява и дясна | Задължително условие |  |
| 7.3 | Седалка | На въздушна възглавница (air suspention), с подлакътници | Задължително условие |  |
| 7.4 | Външни огледала за обратно виждане | 2 броя, ляво и дясно | Задължително условие |  |
| 7.5 | Отопление и вентилация | Стандартно изпълнение, с климатик | Задължително условие |  |
| 8. | Товарачна и багерна уредба |  |
| 8.1 | Уредба на товарача |  |
| 8.1.1 | Повдигащи рамена с четири хидроцилиндъра за успоредно повдигане | Стандартно изпълнение | Задължително условие |  |
| 8.1.2 | Автоматично позициониране на кофата при връщане за загребване | Включено | Задължително условие |  |
| 8.1.3 | Товарна кофа със зъби - тип, работен обем | Многофункционална кофа тип 6 в 1 с включени палетни вилици, Работен обем – минимум 1.0 м3 | 6 в 1 – 5 т. 4 в 1 – 1 т. |  |
| 8.1.4 | Максимална височина на повдигане при пина на кофата | Минимум 3400 мм | Задължително условие |  |
| 8.1.5 | Височина на режещия ръб на кофата при изсипване на товара , с максимален ъгъл на завъртане на кофата | Минимум 2600 мм | Задължително условие |  |
| 8.1.6 | Ъгъл на кофата при изсипване на товара при максимална височина . | Минимум 43° | Задължително условие |  |
| 8.2 | Багерна уредба |  |
| 8.2.1 | Багерна уредба , разположена в задната част на багера със стабилизатори | Стандартно изпълнение | Задължително условие |  |
| 8.2.2 | Багерни кофи със зъби, ширина 400 мм и 600 мм | Усилени | Задължително условие |  |
| 8.2.3 | Тип на стрелата | Телескопична стрела | Задължително условие |  |
| 8.2.4 | Максимална дълбочина на копане при разпъната стрела | Минимум 5600 мм | Задължително условие |  |
| 8.2.5 | Копаещо усилие на кофата | Минимум 6000 kgf | Задължително условие |  |
| 8.2.6 | Копаещо усилие на рукояда | Минимум 3000 kgf | Задължително условие |  |
| 8.2.7 | Ъгъл на завъртане на багерната кофа | Мин 201° | Задължително условие |  |
| 8.2.8 | Напречно изместване на багерната стрела | Стандартно изпълнение | Задължително условие |  |
| 8.2.9 | Хидравлична линия за чук и друг прикачен инвентар | Включена | Задължително условие |  |
| 9. | Гуми |  |
| 9.1 | Гуми размер | 18 / 28 “ (предни/задни) | Задължително условие |  |
| 10. | GPS & GPRS Система |  |
| 10.1 | Система за дистанционна диагностика и контрол ( GPS&GPRS ) на параметрите на двигателя и машината | Система изградена от завода-производител или Система , монтирана от търговския представител | Система на завода-производител – 5т. Система на търговския представител – 1т. |  |
| 11. | Пакет автоматични системи |  |
| 11.1 | Пакет автоматични системи: | Автоматична Система за : За тестване на багера преди запалване; Автоматично връщане на двигателя към обороти на празен ход при излизане от работен режим на хидравликата; Автоматично връщане на двигателя към зададени обороти при работен режим на хидравликата; Автоматично поддържане на предварително зададени обороти на двигателя при движение на машината в транспортен режим; Автоматично управление на системата за хидравлично компенсиране на кофата на товарача. | Включен пакет автоматични системи – 5т. Без пакет автоматични системи – 1 т. |  |
| 12. | Дата на производство |  |
| 12.1 | Дата на производство на машината | 2016 г. | Задължително условие |  |
| 13. | Технологии |  |
| 13.1 | Ниво на технологията на производство | Всички основни възли и агрегати на машината: шаси, двигател, скоростна кутия, мостове, хидравлични агрегати трябва да са произведени от производителя на цялата машина | Всички агрегати от един производител – 5т. Асембиларана машина с агрегати от различен производител – 1 т. |  |
| 14. | Гаранция на машината |  |
| 14.1 | Тип на гаранцията | Пълна гаранция на завода-производител | Задължително условие |  |
| 14.2 | Срок на гаранцията | Срок на гаранцията | 60 м (включително) – 5т. До 59 м – 1 т. |  |

Разполагаме с оторизирана сервизна база и мобилен сервиз, осигуряващи гаранционно обслужване на доставения комбиниран багер – товарач, както следва: …………… /описание и местонахождение/.

Предлагаме следния гаранционен срок на комбинирания багер-товарач – пълна гаранция от завода производител - ……………. месеца.

Към настоящото техническо предложение представяме каталози, образци, сертификати и фотографски снимки на багера-товарач, който предлагаме да бъде доставен.

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис на лицето (и печат) (Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице) | ........................................................................................... |