ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКИАЦИЯ

Настоящото техническа спецификация е част от документацията за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти за реконструкция и рехабилитация на общински пътища и улици и упражняване на авторски надзор по две обособени позиции“

1. Обособена позиция 1: „Изготвяне на инвестиционен проект за Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на Община Гоце Делчев и упражняване на авторски надзор по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020“;

2. Обособена позиция 2: „Изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция и рехабилитация на улици в села от Община Гоце Делчев и упражняване на авторски надзор по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020“;

І. Обособена позиция 1: „Изготвяне на инвестиционен проект за Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на Община Гоце Делчев и упражняване на авторски надзор по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020“.

ФАЗА: Работен проект

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Територията на Община Гоце Делчев

ОБЩА ЧАСТ

1. Основната цел на проекта е да се подобри състоянието на пътната мрежа на територията на община Гоце Делчев с цел насърчаване на социално-икономическото развитие на региона. Подобряването на състоянието на транспортната инфраструктура ще допринесе за устойчивото развитие на територията на общината, както и ще бъде осигурена безопасността за движение на пътно-транспортните средства в Община Гоце Делчев.

2. Обект на проектиране:

2.1. Реконструкция и рехабилитация на път BLG 1096, (II-19, Гоце Делчев-Копривлен) – Мусомища – Гоце Делчев – (II-19) с дължина от км 0+000 до 1+298;

2.2. Реконструкция и рехабилитация на път BLG 1093 (BLG 1091/Гоце Делчев-Брезница) - Корница с дължина от км 0+000 до 3+280;

2.3. Реконструкция и рехабилитация на път BLG 1091 (II-19, Добринище-Гоце Делчев) - Брезница с дължина от км 0+000 до 9+110.

3. Очаквани резултати по проекта:

Изготвена пълна проектно-сметна документация съгласно изискванията на чл.169, ал.1 и 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за реконструкция и рехабилитация на пътища: BLG 1096, (II-19, Гоце Делчев-Копривлен) – Мусомища – Гоце Делчев – (II-19) с дължина от км 0+000 до 1+298, BLG 1093 (BLG 1091/Гоце Делчев-Брезница) - Корница с дължина от км 0+000 до 3+280 и BLG 1091 (II-19, Добринище-Гоце Делчев) - Брезница с дължина от км 0+000 до 9+110 на територията на Община Гоце Делчев.

4. Общи положения и обосновка на необходимостта от реконструкция и рехабилитация на общинските пътища:

Целта на проекта е реконструкция и рехабилитация за подобряване на транспортно-експлоатационните качества на пътната настилка и част от пътното тяло с оглед осигуряване условия за безопасност на движението при подходяща скорост, комфорт на пътуващите, улесняване движението на транспортните средства, облекчаване на трафика, добро отводняване на пътното платно и подобряване на организацията и безопасността на движение в разглежданите участъци.

По трасето на пътните участъци се наблюдават свличания на земни маси, вследствие на лошите метеорологични условия през изминалите 2013/2014/2015 г., както и от интензивната им експлоатация. На места се забелязват източвания и пропадане на пътното платно от абразивните действия на водните потоци. Съществуват дълбоки деформации, множество дупки, мрежовидни пукнатини и лошо състояние на отводнителните съоръжения.

Принадлежностите на пътищата, в по-голямата си част, отговарят на съвременните изисквания за движението. Всички съществуващи малки съоръжения имат проектния габарит и не е необходимо уширение. Каменните подпорни стени не са в добро състояние. На места се налага изграждане на нови такива.

5. Насоки за изпълнение на обхвата на поръчката:

При изпълнението на поръчката участниците следва да изпълнят следното:

- 	техническо обследване съгласно чл.176в от ЗУТ и доклад за конструкцията на пътното платно и пътните съоръжения;

- 		инженерно-геоложки доклад за трасето на пътя;

- необходимите геодезически замервания касаещи актуализация на проектните коти, изготвяне на надлъжни и напречни профили и ситуация на пътя.

- техническа спецификация за строителството на обекта;

- подробни количествени сметки и да се изготвят обобщена количествена сметка и количествено-стойностна сметка с анализни цени.

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИТЕ

- Обследване по чл.176в от ЗУТ Извършване на техническо обследване съгласно чл.176(в) от ЗУТ.

- Инженерно-геоложки доклад за трасето на пътя. Изготвен съобразно спецификата на терена по цялото трасе на пътищата.

- Геодезически проект

  - Опорен полигон и нивелачни репери

    - Да се направи опорен полигон от трайни стабилизирани точки със стоманени болтове или бетонирани стоманени пръти набити в терена не по-малко от 3бр./км. Изборът на точките на опорния полигон да се извърши на подходящо защитени места. Полигоновите точки да се реперират до три съществуващи трайни дадености.

    - Заснемането на данни да се извърши от трайно положения полигон /координатна система 1970 год./ пълни координати, височинна система – Балтийска, от последното измерване.

  - Трасиране на точките на пътя

3.2.1	Трасирането на пътя да се извърши от трайно стабилизирания опорен полигон

3.2.2	Пикетажът да се води в проектната ос на пътя, като пикетните точки да бъдат разположени най-малко през 5-10 м или в характерни точки на терена.

3.2.3	Всички пикетни точки по оста да бъдат изчислени с координати, обвързани с опорния полигон.

4. Пътна част

4.1 Ситуация

4.1.1 Техническото решение да съвпада със съществуващото ситуационно развитие на пътя. В отсечки с последователни хоризонтални криви, при липса на необходимите разстояния за преходни рампи и в участъци с единични, по-малки радиуси, неотговарящи на проектната скорост в участъка, с оглед хомогенност на трасето да се предвидят ситуационни изменения с минимални отклонения в рамките на сервитута на пътя.

4.2 Нивелета

4.2.1 При ширини на асфалтовите площи по-големи от 3 м, извън платното за движение, напречния наклон може да бъде направен различен от този на директното трасе.

4.2.2 Банкетите да бъдат оформени с напречен наклон 6% /по изключение минимум 3%/.

4.2.3 Проектното решение да осигури възстановяване и нормално функциониране на отводнителните съоръжения – водостоци, окопи, улеи, предпазни окопи.

5. Безопасност на движението

5.1 Да се предвидят на отделни участъци с голям напречен наклон поставянето на предпазна еластична ограда.

5.2  Да се маркират съоръженията с подходящи бетонови елементи.

5.3 Да  се разработи вертикална и хоризонтална сигнализация и маркировка за участъците.

6. Отводняване

6.1  Отводняването да се предвиди със бетонови канавки и бетонови ригули.

6.2 При повреди по откосите на пътното тяло, малките съоръжения, подпорните и укрепителните стени да се даде проектно решение, а при необходимост да се проектират нови такива в рамките на сервитута на пътя.

7. Съоръжения

7.1  За съществуващите съоръжения  да се направи преценка на експлоатационното им състояние и за тези, които са във видимо лошо състояние, се изготвят проекти за основен ремонт или реконструкция.

8. Други изисквания

Ако по време на техническото обследване и проектирането възникнат въпроси, неизяснени с настоящето Техническо задание, задължително се уведомява Възложителя и се изисква неговото писмено становище. Съгласно чл.162(1) на ЗУТ водещ проектант ще бъде проектанта по част „Пътно строителство“.

9. Обем и съдържание на проекта

Изработване на инвестиционните проект в следните части:

- Инженерно-геоложки доклад за трасето;

- Техническо обследване и оценка по чл. 176(в) от ЗУТ;

- Част „Геодезия“;

- Част „Пътна“;

- Част „Конструктивна“;

- Временна и постоянна организация на движението;

- План за безопасност и здраве;

- Пожарна безопасност;

- План за управление на строителните отпадъци;

- Парцеларен план (при необходимост);

- Съгласуване на проектите със заинтересованите ведомства, свързани с приложимите технически нормативни документи и действащата нормативна уредба в рамките на изпълнение на обществената поръчка.

- Извършване на всички съгласувания със заинтересованите ведомства (ВиК, Електроразпределителни дружества, Телекомуникационните дружества, Напоителни системи и всички други, които могат да се окажат засегнати от настоящия проект) и с административните структури (КАТ – Пътна полиция, общини и др.).

- Изпълнение на задълженията си като проектант, по време на строителството и въвеждането в експлоатация на строежа, в съответствие с действащото българско законодателство по време на строителството и въвеждането в експлоатация на строежа (Наредба № 3 / 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Наредба № 2 / 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти).

- Отстраняване за своя сметка на недостатъците на проекта, установени в хода на извършване на проверките от Възложителя, включително и по време на извършване на строителството.

Да бъдат изготвени:

- Техническо обследване и оценка по чл.176в от ЗУТ

- Инженерно-геоложки доклад

- Обяснителна записка – част геодезическа

- Обяснителна записка – част пътна

- Чертежи

Всички чертежи да бъдат изработени на български език във формат А1, А2 или А3 – реален мащаб. Материалите да се представят във формати А1, А2 и А3 на хартиен и на електронен носител (файлове формат „.dwg” и „.pdf”).

- Ситуация М1:1000

- Надлъжен профил М1:200/2000

- Типов напречен профил – М 1:50, 1:100

- Подробни напречни профили

- Детайли М 1:20, 1:25 – в зависимост от спецификата в други подходящи мащаби

- Опорен полигон

- Организация на движението, вертикална  сигнализация и хоризонтална маркировка

- Съоръжения

- Таблици за трасето в план – координати на оста на пътя

- Таблици за трасето в профил – данни за терена

- Таблици за надлъжен профил – в оста и в ръбовете на пътната настилка

- Таблици за изкопи и насипи

- Техническа спецификация за строителство на обекта

10. Подробна количествена и количествена-стойностна сметка /хартиен и електронен носител/, придружена от анализи на единичните цени.

ІІ. Обособена позиция 2: „Изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция и рехабилитация на улици в села от Община Гоце Делчев и упражняване на авторски надзор по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020“

ФАЗА: Работен проект

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: с. Мусомища, с. Брезница, с. Борово, с. Корница, с. Баничан, с.Буково, с. Господинци и с. Лъжница от Община Гоце Делчев.

ОБЩА ЧАСТ

Заложените за рехабилитация и реконструкция улици се намират в с. Мусомища, с. Брезница, с. Борово, с. Корница, с. Баничан, с.Буково, с. Господинци и с. Лъжница от Община Гоце Делчев. Основният проблем е липсата на асфалтова и нарушената транспортно-експлоатационна цялост на улична мрежа вследствие на множеството повреди по съществуващата настилка.

Целта на проекта е да се установят основните видове работи и мероприятия необходими за изграждане, възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества, носимоспособността на уличните платна и тротоарните настилки с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване на улиците.

Участъците на отделните улици са определени както следва:

Улици в с. Мусомища

| № | Наименование на улицата | Дължина м.л. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ул.„Иван Козарев“ - о.т.102-о.т.138 | 385 |
| 2. | Ул.„Острец“ - о.т.84-о.т.105 | 105 |
| 3. | Ул.„Анещи Узунов“ - о.т.81-о.т.85 | 333 |
| 4. | Ул.„Плиска“ - о.т.106 -о.т. 135 | 180 |
| 5. | Ул.„Марица“ - о.т.58-о.т.106 | 255 |
| 6. | Ул.„Струга“ - о.т.3-о.т.46 | 221 |
| 7. | У.„Пирин“ - о.т. 46-о.т.45 | 167 |
| 8. | Ул.„Цар Самуил“ - о.т.25-о.т.61 | 295 |
| 9. | Ул.„Цар Симеон“ - о.т.25-о.т.26 | 137 |
| 10. | Ул.„Рила“ - о.т.82-о.т.107 | 220 |
|  | ОБЩО: | 2298 |

Улици в с. Брезница

| № | Наименование на улицата | Дължина м.л. |
| --- | --- | --- |
|  | Ул."Христо Ботев" - о.т.76-о.т.58 | 240 |
|  | Ул."Речище" - о.т.132-о.т.40 | 460 |
|  | Ул."Яне Сандански" - о.т.100-о.т.101 | 125 |
|  | Ул."Туфча" - о.т.170-о.т.156 | 635 |
|  | Ул."Исмаил Калъор" - о.т.138-о.т.167 | 80 |
|  | Ул."Барата" - о.т.134-о.т.165 | 100 |
|  | Ул.„Софата” - о.т.164-о.т.144 | 120 |
|  | Ул.„Дунав” - о.т.128-о.т.122 | 80 |
|  | Ул.„Гео Милев” - о.т.74-о.т.39 | 300 |
|  | Ул.”Лозята” - о.т.174-о.тл177-о.т.190 | 280 |
|  | Ул.„Свобода” - о.т.123-о.т.121 | 100 |
|  | Ул.„Пирин” - о.т.38-о.т.41 | 260 |
|  | Ул.„Бърда” - о.т.200-о.т.229-о.т.218 | 300 |
|  | Ул.„Теофик Хаджи” - о.т.222-о.т.215 | 170 |
|  | ОБЩО: | 3250 |

Улици в с. Борово

| № | Наименование на улицата | Дължина м.л. |
| --- | --- | --- |
|  | Улица - о.т.25-о.т.23 | 124 |
|  | Улица - о.т. 64-о.т.61 | 188 |
|  | Улица - о.т 61-о.т. 53 | 190 |
|  | Улица - о.т64-о.т.71 | 145 |
|  | Улица - о.т55-о.т.73 | 74 |
|  | Улица - о.т73-о.т.47 | 140 |
|  | Ул. о.т 47-о.т.25 | 72 |
|  | Улица - о.т32-о.т.34 | 130 |
|  | Улица - о.т33-о.т.38 | 164 |
|  | Улица - о.т34-о.т.39 | 144 |
|  | Улица - о.т37-о.т.39 | 123 |
|  | ОБЩО: | 1494 |

Улици в с. Корница

| № | Наименование на улицата | Дължина м.л. |
| --- | --- | --- |
|  | Ул.„Анещи Узунов” - о.т.92-о.т.65 | 150 |
|  | Ул.„Иглика” - о.т.65-о.т.67 | 100 |
|  | Ул.„Родопи” - о.т.65-о.т.141 | 170 |
|  | Ул.„Рила” - о.т.162-о.т.61 | 240 |
|  | Ул..„Ивайло” - о.т.91-о.т.64 | 100 |
|  | Ул.„Петър Берон” - о.т.118-о.т.105 | 130 |
|  | Ул.„Дунав” - о.т.94-о.т.95 | 80 |
|  | Ул.„Еделвайс” - о.т.92-о.т.124 | 220 |
|  | Ул.„Еделвайс” - о.т.93-о.т.125 | 220 |
|  | Ул.„Климент Охридски” - о.т.151-о.т.127 | 60 |
|  | Ул.„Васил Левски” - о.т.105-о.т.104 | 50 |
|  | ОБЩО: | 1520 |

Улици в с. Баничан

| № | Наименование на улицата | Дължина м.л. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Улица - о.т.24-о.т.74 | 520 |
| 2. | Улица - о.т.62-о.т.63 | 84 |
| 3. | Улица - о.т.20-о.т.21 | 170 |
| 4. | Улица - о.т.32-о.т.26 | 200 |
|  | ОБЩО: | 974 |

Улици в с. Буково

| № | Наименование на улицата | Дължина м.л. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Улица - о.т.77-о.т.150 | 60 |
| 2. | Улица - о.т.150-о.т.155 | 225 |
| 3. | Улица - о.т.155-о.т.81 | 80 |
|  | ОБЩО: | 365 |

Улици в с. Господинци

| № | Наименование на улицата | Дължина м.л. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Улица - о.т.53-о.т.80 | 300 |
| 2. | Улица - о.т.73-о.т.62 | 105 |
| 3. | Улица - о.т.70-о.т.81 | 80 |
| 4. | Улица - о.т.34-о.т.62 | 100 |
|  | ОБЩО: | 585 |

Улици в с. Лъжница

| № | Наименование на улицата | Дължина м.л. |
| --- | --- | --- |
|  | Ул.”Партизани” о.т.2-о.т.7 | 340 |
|  | Ул.”Родопи”о.т.10-о.т.6 | 274 |
|  | Ул.”Здравец”о.т.73-о.т.131 | 315 |
|  | Ул.”Никола Вапцаров”о.т.73-о.т.91 | 360 |
|  | Ул”Вършилото”.о.т.130-о.т.139 | 100 |
|  | ОБЩО: | 1389 |

СЪСТОЯНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА УЛИЧНА МРЕЖА

Изпълнението на проекта да се базира на изходната информация, обобщена от проектанта, която представлява:

- Данни за съществуващата уличната мрежа, включваща улици описани като подобекти - ситуация, габарит, отводняване.

- Състояние на уличните и тротоарни настилки - конструкция на съществуващата настилка, фактическа носимоспособност по хомогенни участъци, оценка на отводняването, състоянието на равността на настилките.

- Данни за движението - натовареност и прогнозни коефициенти за нарастване.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА

Да се изготви проект в техническа фаза за рехабилитация и реконструкция на описаните улици в  с. Мусомища, с. Брезница, с. Борово, с. Корница, с. Баничан, с.Буково, с. Господинци и с. Лъжница от Община Гоце Делчев.

Проектните части на инвестиционния проект да включват:

1. Част  „Геодезия”

2. Част ”Пътна”

2.1. Чертежи и детайли част "Пътна", като геометричното решение на улиците да се съобразят с уличната регулация;

2.2. Надлъжен профил  за улиците;

2.3. Геометрично решение на кръстовища;

2.4. Вертикална планировка;

2.5. Конструктивен проект за укрепителни подпорни (стени при необходимост)

2.6. Обяснителна записка;

2.7. Количествена сметка;

2.8. Количествено стойностна сметка.

3. Част ”Постоянна организация на движението”

3.1. Чертежи и детайли;

3.2. Обяснителна записка;

3.3. Количествена сметка;

3.4. Количествено стойностна сметка.

4. Част ”Временна организация на движението”

4.1. Чертежи и детайли

4.2. Обяснителна записка

5. Част ”План за безопасност и здраве”

6. Част ”Пожарна безопасност”

7. Част ”Проект за управление на строителните отпадъци”

Да се представи и обобщена количествена сметка и обобщена количествено-стойностна сметка, включваща всички части.

Проектантът, при изготвяне на проекта, да се съобрази със следното:

- Проектът да бъде съобразен с Наредба № 2/22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Съдържанието на проекта да бъде в обем, съгласно Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, изискващи фаза технически  проект;

- Да се предвидят подходи за хора с увреждания, съгласно изискванията на Наредба № 6 от 26.11.2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии;

- Проекта да отговаря на изискванията на европейските финансови институции.

ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ

- Ако по време на проектирането възникнат въпроси, неизяснени с настоящото задание за проектиране, както и такива, свързани с изключения от “Норми за проектиране на пътища”, задължително се уведомява Възложителя и се иска неговото писмено съгласуване.

- Всички възникнали проблеми по време на проектирането да бъдат обсъдени с представителите на Възложителя и протоколирани.

- При изготвяне на проектно сметната документация да се спазят изискванията на чл. 30 ал.2 и ал.З от закона за пътища.

- При изготвяне на проектно сметната документация да се изготви календарен график за изпълнение на проектантската задача, показващ разпределението на работната сила.

ОФОРМЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ МАТЕРИАЛИ

Проектите да съдържат: обобщена количествена сметка и обобщена количествено-стойностна сметка, включваща отделните части, работни чертежи и детайли необходими за съответните видове СМР.

Всички чертежи да бъдат изработени на български език във формат А1, А2 или А3 – реален мащаб. Материалите да се представят във формати А1, А2 и А3 на хартиен и на електронен носител (файлове формат „.dwg” и „.pdf”) в 5 (пет) екземпляра;

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

При разработването на проектното решение да се спазват изискванията на следните документи:

- Норми за проектиране на пътища (ДВ - бр.47 от 2000 г. и бр.102 от 2005 г.);

- Временен правилник за проектиране на бетонни и стоманобетонни пътни мостове, 1973 г.;

- Техническо разпореждане на ГУП № 94 - 00 - 98/05.04.1999г.;

- Действаща „Техническа спецификация” на Възложителя;

- Наредба № 2 от 2004 г. За минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд;

- Наредба №2 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка (ДВ бр.18/2004 г);

- Наредба №3 за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците (ДВ бр.74/21.09.2010 г.);

- Наредба №8 за сигнализация на пътищата с пътни знаци (ДВ бр. Ш9/2004 г.);

- Действащи наредби и стандарти в областта на пътищата, мостовете и съоръженията и комуникациите на други ведомства.

Директор на дирекция „УТ”:……………………………..

/инж. Петър Мутафчиев/