ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Обекта Физкултурен салон представлява етапно строителство от инвестиционен проекта „Пристройка на СОУ „Св., Св. Кирил и Методий“ с. Брезница, в УПИ V, кв. 36, село Брезница, Община Гоце Делчев.

Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строителни и монтажни работи за изграждане на пристройка за Физкултурен салон към съществуващото СОУ, представляващ етап от целия проект.

Строителството се изпълнява по инвестиционен проект, разработен по възлагане от инвеститора – община Гоце Делчев и третира всички части на строителството.

Технико - икономически показатели:

ПЛОЩ НА ИМОТА: 9840 m2;

ЗП НА ФИЗ. САЛОН: 378,25 m2;

Ситуационно решение.

В двора на съществуващото училище е възможно разполагане на изискуемите обеми.

Осигурен е самостоятелен подход към спорната зала.

Функционално съдържание.

Физкултурния салон е предвиден като самостоятелно тяло отделено с фуга от съществуващата училищна сграда. Спортната зала е с височина 5,65м, за да се даде възможност да се практикуват повече видове спорт. Предвиден е склад за спортните уреди. Разработени са съблекални с душ и тоалетни за момчета и момичета, които са в сградата на училището и ще се изпълняват на следващ етап от строителството.

Строително - технически условия.

Евакуационните изходи са предвидени да са с врати с пожароустойчивост 120 мин и антипаник брави.

Покривът е дървена скатна конструкция върху стоманобетонова плоча със съответните хидро и топлоизолации. Фасадното оформление е с топлоизолация, мазилка и фасадна боя, а цокъла - с цокълна минерална мазилка. Фасадно пристройката е съобразена с общия вид на сградата.

II. ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

С реализирането на проекта „Пристройка на СОУ „Свети, Свети Кирил и Методий““, село Брезница, община Гоце Делчев и осъществяването на дейността му, община Гоце Делчев допринася за пълноценно физическо, емоционално и познавателно развитие на децата в нормална за тях среда.

С функционалната дейност на Физкултурния салон в с. Брезница се очаква постигането на следните цели:

• Задоволяване основните жизнени потребности на децата от подслон, сигурност, развитие и осигуряване на условия за тяхното физическо и емоционално надграждане;

• Осигуряване на просторна и безопасна среда за спорт;

• Осигуряване на условия и подкрепа на всяко дете за придобиване на знания и развиване на умения и готовност за самостоятелен и здравословен живот;

III. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНОЛОГИЯТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ

1. Конструктивно решение.

Проектът е разработен за изпълнение по традиционната монолитна система. Фундаментите са ивични. Обекта се намира в район с ІX – а степен на земетръсна активност със сеизмичен коефициент Кс = 0,27. Земетръса се поема от стоманобетоновите шайби. За неносещите и преградните стени се използват керамични тухли с надлъжни кухини тип „четворка“, а  стените под стоманобетоновите пояси да се иззидат от керамични плътни тухли на вароциментов разтвор.

1.1. Материали за изпълнение на конструкцията:

При изграждането на конструкцията трябва да се използват следните стр. материали и разтвори:

- Бетон за фундаменти и пояси – С 20/25 с fcd = 13,3 МРа, бетон за колони, шайби и плочи - С 25/30 с fcd = 16.7 МРа,  подложен бетон С 8/10 с Rb = 5,33 МРа.

- Рпочва = 2,5 кг/кв.см. – прието допустимо почвено натоварване за глинести пясъци. Задължително се фундира върху суха основа, като фундаментите трябва да навлизат мин. 20 см. в здрав пласт почва. Земната основа да се приеме от проектанта или от инж. геолог.

- Обратният насип се изпълнява от трамбована баластра и пясък на ивици от 15-20 см. до достигане до проектна якост.

- Стомана S 500 C с fyd = 435 МРа означена с N. Заменки на армировката се допускат само с разрешение на проектанта.

- Задължително трябва да бъде осигурено минималното бетоново покритие на армировката, по 1,5 см. за ивични основи и по 2,5 см. за единични фундаменти, за плочи – 2см. Препоръчително е бетоновото прокритие да бъде осигурено чрез линейни и точкови PVC – фиксатори. Кофража и армировката трябва да се приемат от проектанта.

Доставяните строителни продукти да са с оценено и удостоверено съответствие по реда на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 6 декември 2006 г.

Да се правят контролни изпитвания на пробни образци от бетона, взети от строителната площадка, отлежали при същите климатични условия за определяна на класа на бетона по проектни показатели. Да се правят контролни изпитвания на пробни образци и от армировъчната стомана, взети от строителната площадка.

1.2. Изисквания при изпълнение на конструкцията

ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПРИЕМАНЕТО НА КОНСТРУКЦИЯТА И ОТДЕЛНИТЕ Й ЕЛЕМЕНТИ ДА СТАВА СЪГЛАСНО ПИП СМР!

При изпълнение на конструкцията да се спазват указанията, дадени в конструктивния проект-чертежите, правилата и нормите за техника на безопасност при строително-монтажни работи, изискванията на правилника за изпълнение и приемане на строително-монтажните работи и специфичните изисквания на проекта по част: План за безопасност и здраве на обекта.

Технологията за изпълнение на конструкцията - по отделен проект! Задължително условие при нейното изработване е да се осигури стабилитета на конструкцията на ВСЕКИ етап от изпълнението! При бетониране при температури под +5° С да се изискат допълнителни указания от проектанта.

При всяка евентуална промяна в проекта или неясноти за изпълнението своевременно да се уведомява проектанта - конструктор за съгласие и допълнителни указания. Да не се извършва бетониране преди да са приети от проектанта - конструктор армировката на носещите конструктивни елементи!

2. Архитектурна част.

2.1. Зидария

2.1.1. Материали

Материалите и изделията, предназначени за изпълнение на зидани конструкции, се допускат за употреба след провеждането на входящ контрол и доказване на пригодността им съгласно изискванията на съответните стандартизационни документи (БДС, ОН, ЗН). Не се допуска използване на материали втора употреба.

Транспортирането и складирането на материалите за зидарии на строителната площадка да се извършва при спазване на изискванията на стандартите и нормалите за всеки вид материал или изделие в съответствие с работния проект за организация и изпълнение на строителството.

При изпълнението да се спазват следните изисквания:

- Зидарските работи да се изпълняват след приключване на бетонните работи на съответния етаж - след декофриране на стомано-бетонови елементи - колони, шайби, плочи и греди.

- Първият пласт от тухлената зидария върху фундаменти или плочи да се полага в легло от вароциментов разтвор и да е нивелиран хоризонтално.

- Между последния ред тухли и горестоящия конструктивен елемент (греда, плоча), задължително се оставя фуга 1,5 - 2см. Фугата се запълва с пенополиуретан. За постигане на нужната пожароустойчивост пенополиуретанът трябва да се покрие с мин 1-2см мазилка.

- Допирните връзки на неносещите стени с носещи стоманобетонови части да се запълват с пенополиуретан. Изпълнителят да представи детайли и мерки за укрепване на зидарията в носещи стомано-бетонови елементи.

Възможно е да се използват готови стомано-бетонови или армирани монтажни тухлени щурцове, които да стъпват върху зидовете мин. 250мм. В този случай от Изпълнителя трябва да се представи информация за якостните характеристики на елементите и параметрите за приложението им.

Каналите за електропроводи и др. да се фрезоват /никога да не се дълбае с чук и длето/.

При зимни условия зидарските работи да се изпълняват като се вземат специални мерки:

- Изкуствено загряване на материалите за зидария с пара, топъл въздух, електроенергия и др.;

- Отопляване на работното място;

- Употреба на бързо втвърдяващи разтвори;

- Използване на добавки и ускорители към разтворите;

- При  зидария на жилищни и културно-битови сгради да не се допускат хлорирани разтвори.

2.1.2. Приемане на зидарски работи

При приемането на завършени зидарии да се извършва проверка на:

- Размерите на зидарията, нейната връзка с други конструктивни елементи на сградата, изпълнението на всички видове превръзки, дебелината и запълването на фугите, вертикалното и хоризонталното положение на зиданите повърхнини и ъгли, отклонението от равнината на зиданите елементи, сертификати и протоколи от лабораторното изпитване на вложените материали;

- Разположението и правилното изпълнение на температурните фуги.

2.2. Мазилки и шпакловки

По всички тухлени зидарии да се изпълнят варо-циментови мазилки на две ръце. Първата ръка - хастар с дебелина 15-20мм.

Дебелината на пластовете на мазилката, не трябва да превишава за многопластова мазилка: за хастара-15 mm; за покриващия пласт (фината)-5 mm, съответно  за еднопластова мазилка-15 mm.

За разтворите за мазилки да се използват гасена вар (варова каша) и хидратна вар (гасена вар на прах). Варта трябва да отговаря на изискванията на БДС 26 и БДС 9340. Варовата каша трябва да е отлежала най-малко 30 дни.

Строителният гипс за мазилка трябва да отговаря на стандарта на СИВ 826-77.

За мазилки да се използват портландцименти от вида 20 ПЦ и шлакспор-тландцименти (ШПЦ) с марка най-малко 250. Циментите трябва да отговарят на БДС.

Естественият пясък (речен, трошен, от хвостове и др.) трябва да отговаря на БДС 2771 или БДС 171. Преди употреба пясъкът трябва да бъде пресят.

Всички мазилки, шпакловки и бояджийски работи да се изпълнят съгласно изискванията на Правилник за изпълнение и приемане на мазилки, облицовки, бояджийски и тапетни работи БСА, бр. 11 от 1984 г.

Материалите и полуфабрикатите за мазаческите работи и тяхното съхраняване трябва да отговарят на действащите стандарти и отраслови нормали:

При контрола на изпълнението и приемането на мазаческите работи се проверява съответствието им с изискванията на инвестиционния проект за съответния строеж, както и спазването на нормативните актове, регламентиращи осъществяването на инвестиционния процес и изпълнението на строителните и монтажни работи.

Не се приемат мазилки с пукнатини, издувания, груби грапавини  и неизмазани части.

2.3. Бояджийски работи

Таваните и стените на Физкултурния салон ще се боядисат с латекс, вътрешния цокъл ще е блажно боядисан, а външния – с минерална влагоотблъскваща мазилка. Фасадите са с фасадна боя върху топлоизолацията.

2.3.1. Материали

Материалите и полуфабрикатите за бояджийските раблоти  и тяхното съхраняване трябва да отговарят на действащите стандарти и отраслови нормали.

Изпълнение на бояджийските работи да не се допуска боядисване при следните атмосферни условия:

-в сухо и горещо време при температура на въздуха над 30 °С при пряко сгряване от слънчеви лъчи

-при температура под + 5°С с водоразтворими бои и покрития и под 0°С със състави, съдържащи органични разтворители не се допуска боядисване на външни метални повърхности при наличието на кондензат върху тях.

2.3.2. Приемане на бояджийските работи

Бояджийските работи при приемането трябва да отговарят на следните изисквания:

-повърхностите, боядисани с постни (водни) бояджийски състави, трябва да бъдат с еднакъв цвят, със равномерно наслояване и еднаква обработка. Не се допускат петна, напластявания, протичане, бразди, мехури, олющвания, влакнести пукнатини, пропуски, следи от четка, изстъргвания и видими поправки, различни от общия фон.

-повърхностите, боядисани с блажни състави, трябва да имат еднакъв вид на повърхността (гланцова или матова) и да не се допуска наличието на петна, олющвания, набръчквания, протичане, пропуски, видими зърна от боя, неравности, следи от четка.

-по боядисаните повърхности не се допускат изкривявания на ограничителните линии и разливания при съседни, различно оцветени полета, надвишаващи 3 мм.

2.4. Подови настилки

Пода на Физкултурният салон е от PVC настилка. По входната площадка ще се изпълни настилка от теракотни плочки. При избора на плочите за подовите настилки да се съблюдава точното съвпадение на калибъра на производство за цялото количество.

2.4.1. Материали.

Материалите, изделията и полуфабрикатите за изпълнение на подовите настилки и всички добавки към тях да отговарят на изискванията на проекта и на съответните стандартизационни документи:

БДС 8265:1974 Подове и подови настилки в сградостроителството. Терминология.

БДС EN 12706:2003 Лепила. Методи за изпитване на хидравлично свързващи замазки за под и/или саморазливни компаунди. Определяне на характеристиките при течене.

Материалите, използвани за настилки, трябва да бъдат придружени с удостоверение за качество и произход и технология за изпълнение и монтаж от производителя. Когато нямат такова, трябва да бъдат проверени от упълномощена лаборатория.

Влажността на материалите трябва да отговаря на предписанията в проекта, в технологиите за изпълнение и в стандартизационните документи.

Температурата на разтворите, лепилата и китовете за грундиране, залепване и фугиране трябва да не е по-ниска от 10 градуса по Целзий.

Повърхността на бетоновата основа, върху която ще се полагат подовите настилки, трябва да е чиста, без прах, строителни отпадъци, маслени петна, слабо ронещи се и замръзнали места.

Подовите настилки да се полагат върху цименто-пясъчен разтвор /изравнителен, заглаждащ/, изпълнен от материали в съоттветствие с БДС, след достигане на проектната му якост. Влажността му може да е най-много 8%.

Да не се полага замазката преди да са завършени запълването на деформационните фуги в основата и монтажа на сифоните и на преминаващите през подовата конструкция и през и подовата настилката инсталации, тръби и др.

Настилките да се полагат след завършване на всички довършителни зидаро-мазачески, инсталационни работи, поставянето на вратите, монтирането на радиаторите и остъкляването.

Вносните материали, изделия и полуфабрикати трябва да отговарят на изискванията    на съответните стандартизационни документи в страната производител, което е гарантирано с удостоверение за качество и е прието от проектанта.

Входящият контрол върху качеството на доставените на обекта материали, изделия и полуфабрикати за подови настилки да се провежда в съответствие с изискванията на БДС 20.01.82г.

Материалите (изделията, полуфабрикатите) в случаите, когато не са придружени с удостоверение за качеството, когато има съмнение за влошаване на качеството им вследствие на неправилен транспорт и съхранение или продължително престояване, и когато гаранционният им срок е изтекъл, трябва да бъдат проверени от упълномощена лаборатория.

2.4.2. Контрол по време на изпълнението на подовите настилки

Контролът за съответствието с проекта при изпълнението на подовите настилки включва проверка на основата и на междинните пластове за:

- Отклонението от проектната равнина;

- Наклоните към сифони, канали, улами и събирателни шахти;

- Дебелината на бетонната основа и изравнителните, заглаждащите и водоизолиращите пластове;

- Радиуса на закръглението на заглаждащия пласт на местата на пресичане на подовата настилка с вертикални и наклонени повърхности (със стени, колони, фундаменти под технологични съоръжения, улами, открити канапи и шахти;)

- Якостта на  натиск (с изготвяне по безразрушителни  методи  или  по лабораторни протоколи);

- Влажността;

- Неравностите на повърхността (издатини и вдлъбнатини);

- Наличността на пукнатини, отслоявания, очукани, ронещи се и замръзнали места;

- Чистотата (налепи от строителни разтвори и отпадъци, маслени петна, прах и други замърсявания);

-  Изпълнението на деформационните фуги;

- Изпълнението на монтажните и инсталационните работи, които трябва да бъдат завършени преди полагането на настилката (монтиране на сифоните и на преминаващите през подовата конструкция и през и под настилката тръби и други съоръжения);

2.4.3. Изисквания към завършените подови настилки

При настилки  от меки листови, плочкови и килимоподобни подови покрития се изисква:

- Первазите да са прихванати към стените здраво и плътно и да стъпват плътно върху краищата на подовото покритие;

- Подовите покрития да бъдат равномерно оцветени по цялата повърхност, да има съвпадение на рисунките, да няма петна, впадини и мехури, при изцяло залепените към основата подови покрития не трябва да се забелязват незалепени участъци, а при частично залепените и свободно положените — да няма гънки и други деформации;

- Всички снаждания, да са достатъчно здрави и плътни и да създават впечатление  за монолитност на подовото покритие. Снажданията между отделните платна трябва да попаднат в онази част на пода, която е най-отдалечена от входните врати и прозорци;

- На повърхността на настилките от бетон и циментно-пясъчните замазки не се допускат пукнатини, отслоявания, очукани, ронещи се и замръзнали места.

Не се допускат участъци, които не са свързани с бетонната основа. На повърхността  на настилките с лицев  пласт от плочи,  положени  на циментно-пясъчен разтвор не се допускат:

- Пукнатини, отчупени ръбове и ъгли от плочите, участъци с незапълнени с разтвор или кит фуги, замърсявания на повърхността с разтвор или кит.

- Участъци с незалепен към основата лицев пласт на настилката (установява се чрез почукване) и участъци с невтвърден във фугите кит.

2.4.4. Приемане на завършените подови настилки

При приемането на завършените подови настилки се проверяват следните документи и показатели:

- видът на подовата настилка и съответствието й с проекта;

- съответствието на изпълнение на детайлите с проекта (изпълнението на первазите, съединяването на подовата настилка със сифоните и с облицовките на стени, канапи, улами и шахти, заустването на откритите канали, изпълнението около преминаващи през   подовата   конструкция   и   настилката   отвори,   инсталации,   тръби   и   други съоръжения, снажданията на пластовете и др.);

- съответствието на настилката със съответните изисквания към нея;

- удостоверенията   за   качество   на   вложените   материали   и   изделия,   издадени   от производителите, протоколите от лабораторни изпитвания на материалите (ако има такива) и съответствието на показателите на материалите с изискванията на проекта;

- актовете за приемане на скритите работи при изпълнението на настилките, съдържащи и условията, при които те са изпълнени.

-качествата на основата, на използваните материали, марката на разтворите и други.

2.5. Топлоизолационни работи

По фасадните стени външно ще се монтира топлоизолация от EPS 8 см, а върху покривната плоча се предвижда топлоизолация от XPS 8см.

2.5.1.  Материали

Материалите, изделията и полуфабрикатите, предназначени за изпълнение на топлоизолационни работи да отговарят на изискванията на съответните стандартизационни документи:

- БДС 16631-87 Материали и изделия топлоизолационни. Класификация.

Ползването на стъклена вата и азбест не се допуска!

2.5.2. Изпълнение на топлоизолационни работи.

При изпълнение на топлоизолационните работи не се допускат:

- механични повреди на топлоизолационните материали;

- празнини между основата (тухлена зидария или ст. бетонови елементи) и топлоизолационния слой.

2.5.3. Приемане на топлоизолационните работи:

На приемане с констативен акт за скрити работи подлежат следните етапи на топлоизолациите:

- Подготвените за изолиране повърхности преди полагане на изолацията.

- Участъците, които подлежат на запушване при изпълнението на други видове строителни работи.

При окончателното приемане на топлоизолациите да се проверява:

- Видът и показателите на използваните материали, изделия и полуфабрикати, съгласно предписанията в проекта и изискванията на тези правила;

- Свидетелствата за качеството на материалите и изделията, предадени от производителите и протоколите от лабораторните изпитвания, ако има такива;

- Констативните актове за скрити работи на отделните етапи на съответния вид работи;

- Изпълнението на детайлите в съответствие с проекта (била, капандури, комини, улами и др.);

- Отклоненията в размерите и плътността на топлоизолационните конструкции и защитното покритие от проектните решения;

- Наличието на вдлъбнатини по повърхността на готовата топлоизолационна конструкция;

- Наличието на пукнатини, процепи и отвори в топлоизолационната конструкция.

2.6. Доставка и монтаж на дограма

2.6.1. Материали за дограмата

Дограмата да е PVC със стъклопакет. Допустими са:

Прозоречни профили от поливинилхлорид (РVС-U) с бели повърхности. 	Профилите трябва да носят знак за изпитване. Заварените профили трябва да притежават достатъчно здравина, стабилност и плътност. Трябва да се осигури безпроблемното функциониране на прозореца. Препоръчително използване на ъглови сглобки при заваряване на вратните крила.

Шпросите и делителите се свързват чрез механични съединения или чрез заваряване.

Елементите да се армират според насоките на производителя на профилите. Използваните за системата армировки трябва да отговарят на изискванията на статиката.

2.6.2. Технически изисквания и насоки:

Дограмата да бъде със следните основни параметри:

- РVС профил -  конструктивна ширина 70 мм, 5 - камерен, цвят бял, с възможност за подмяна на уплътненията в последствие;

- Дебелина на външната стена на РVС профила – 3 мм;

- Усилващ метален поцинкован профил с минимална дебелина 1,5мм, съдържание на цинк не по-малко от 275г/м2;

- Стъклопакет от стъкла с минимална дебелина 4мм, съгласно БДС ЕN 1279-1:2005;

- Обков с устойчивост на натоварване от вятър съгласно БДС ЕN1154: 2001/ А1/ 2003/ АС:2006 или еквивалент. Обковът да е с висококачествено антикорозионно галванично покритие, за тежест на крило, не по-малка от 80 кг, регулируем в съответствие със спецификацията на всеки един прозорец и отговарящ на ЕN13126-8,  или еквивалент;

- Уплътнения - ЕРDМ, силикон или равностойни.

2.6.3. Размери

Всички зададени в спецификацията размери са еталон. Преди началото на изпълнението е задължително Изпълнителят да вземе на място на обекта точно всички размери, които са необходими за изпълнението на дограмата. При наличие на съществени отклонения, Изпълнителя трябва незабавно да информира писмено за това.

2.6.4. Остъкляване

Остъклението да се извършва като сухо остъкляване с уплътнения. Вграждането на стъклопакетите да се извършва по подобен начин, като ръба на стъклопакета трябва да е паронепроницаем, устойчив и херметичен.

Да се спазват указанията на производителите на стъклопакетите, уплътненията и профилите.

2.6.5. Монтаж

Закрепването на елементите трябва да е точно според конструктивните детайли. Да се внимава за това, крепежните елементи да могат безпроблемно да предават действащите сили върху носещата конструкция, а също да могат да предават линейните разширения и движения върху носещата конструкция.

Разстоянието между отделните точки на закрепване дограмата с винтове към стената трябва да е максимум 70 см. Първият крепежен елемент трябва да не е на по-малко от 15 см от ръба на профила. Крепежните елементи трябва да са неръждаеми. Монтажните винтове да се скрият с тапи. Тапите по долния хоризонтален участък на касата да бъдат уплътнени със силикон.

Да се спазват изискванията на производителя (напр. разстояние между точки на закрепване, видове стени и др).

2.6.6. Външни подпрозоречни дъски

Външните дъски да се изпълняват така, че в помещението да не влиза вода, а да се оттича пред фасадата. Оттичането на мръсната вода не трябва да замърсява фасадата. Външните дъски се монтират без да имат напрежение, да имат наклон към външната страна минимум 5° и да отстоят от фасадата на минимум 30 мм. Дъски от метал трябва да имат достатъчна сигурност и да са закрепени с неръждаеми крепежни елементи. Задната част на дъската трябва да е монтирана и скрита под касата.

2.6.7. Довършителни работи

Уплътняването между прозорците и стените след монтажа на новата дограма да се извършва с монтажна пяна. След втвърдяване на пяната да се извършва двустранно подмазване, възстановяване и оформяне около новата дограма, отвътре с готова шпакловъчна смес и алуминиеви ръбохранители, отвън с теракол, с фибри. Подмазването на външната страна на прозорците с теракол да се извършва включително и по долния профил на касата.

2.6.8. Изисквания към доставката и монтажа

Дограмата трябва да се достави на обекта фабрично опакована, без механични повреди по повърхността. Дограма с нарушена геометрия и драскотини по външното покритие няма да се допускат до монтаж.

Монтажът на дограмата може да започне след като Строителният надзор е получил Сертификата за съответствие и произход.

Сертификат в съответствие с Директива 89/106/ЕЕС на Съвета на Европейската общност от 21.12.1988г., удостоверяващ, че всички разпоредби по отношение на оценяването на производствения контрол, определен със стандартите БДС EN 477:2003; БДС EN 478:2002; БДС EN 479:2002; БДС EN 514:2003 са приложени или еквивалентни.

Протокол от изпитване на Министерство на вътрешните работи – Национална служба „Пожарна и аварийна безопасност”, класифициращ използваните продукти в категорията на трудногоримите материали.

2.7. Покривна конструкция

Покривните работи са изграждане на дървена покривна конструкция, топло и хидроизолации, тенекеджийски работи и се извършват след като техническия ръководител е взел необходимите мерки за осигуряване на безопасността на работниците срещу падане от височина, падане на предмети и други опасности.

Работниците да се допускат до работа от техническия ръководител след проверка на здравината на носещите елементи и след определяне на местата за закачване на предпазни колани. Материали складирани на покрива трябва да се осигурят срещу подхлъзване, падане, преобръщане от вятър. Работници, извършващи работа в близост до контура на сградата да ползват обувки с нехлъзгащи се подметки и предпазни колани. Забранява се при почистване на покриви без парапетно ограждане работниците да доближават на 2 м от края на покрива без да са вързани с колан. При използване на преносими стълби по покриви, добре да се закрепят за да не се подхлъзнат.

3. Електрически инсталации

3.1. Ел. захранване НН

Общата инсталирана мощност за Спортната зала  се  предвижда да е 44,0 kW.

Предвижда се ГЕТ, от  което  ще  се  захранват разпределителното  табло /ГРТ/.

Меренето на електро енергията да се организира в електромерното табло с електромер трифазен двойнотарифен 3х380V/3x10/100A, автоматичен предпазител и часовник за превключване на тарифите. Електромерното табло да се изработи и монтира след съгласуване с Енергоразпределителното дружество. Абоната  ще има достъп само до вторичните предпазители.

3.2. Силова  и  осветителна  инсталация

Захранването  на разпределителните табла да се извърши  с кабел тип СВТ по предварително монтирани метални скари и положени PVC тръби до всяко  табло.

Електро инсталацията /осветление  и  контакти/ да се  изпълнява  скрито под мазилка като проводниците ще се изтеглят в гофрирани маркучи ф16мм и ф23мм.

Разклонителните кутии и конзоли да се укрепят на нивото на мазилката, като снаждането  на проводниците да се извършва само в тях. Осветителните тела в залата да са ЛОТ с енергоемкост 3х150W.

Вентилирането на Физкултурния салон да се осъществява с вентилатор смукателен 220V/1000W. Във WC и  мокрите помещения се предвижда противовлажно електро обзавеждане. За обекта се предвиждат токови кръгове евакуационно осветление.

3.3. Слаботокова инсталация

За сградата са предвидени звънчева - домофонна инсталация с кабел ПВУ 2х1,5мм2, телефонна линия с кабел телефонен 2х0,5, телевизионна линия с кабел РК 75 и радио озвучителна линия с ПЧТ 2х1,5мм2. До всички нива линиите да се изтеглят в гофрирани тръби.

3.4. Мълниезащитна уредба

За предпазване  на сградата от атмосферно електричество на покрива да се монтира гръмохващателна мрежа. Мрежата да се изпълни от 6бр мълниезащитен прът ф50мм с меден връх и с височина 4м. и 4 броя отводи свързани с арматурно желязо ф12мм.

Заземителните колове да се набиват на дълбочина 0.8м. от кота терен и на минимално разстояние от основите на сградата 0.8м. Контролната  клема да се разположи извън сградата на височина 1.5 м. от нивото на терена.

Изпълнението на кабелните линии трябва да е в съответствие с Проекта при спазване предписаните изисквания към трасето, съоръженията, съставните елементи, обезопасителните системи и начина за репериране.

При извършване на строителството да се запазват следните изисквания:

- Електрическата инсталация трябва да остои на повече от 0,25 м от водопроводната инсталация.

- 	Електрическите ключове се монтират на 1.10 м до 1.30 м от готов под.

-	Електрическите контакти се монтират на височина от 0.30 м до 1.50 м кота от готов под.

-	Бойлерното табло се монтира извън мокрото помещение.

-	Електрическата инсталация трябва да остои от 0.25 м от телефоните кабели.

### 3.5. Проверки и изпитвания

Изпълнителят е длъжен да осигури и документира изпитвания на всяка осветителна единица от пътното осветление от акредитирана изпитвателна организация, в съответствие с изискванията на нормативите за работа и безопасност на електрически системи за осветление, работещи при различни атмосферни условия и влияния. Строителният надзор или упълномощено от него лице трябва да контролира изпълнението на всички изпитвания и да изисква допълнителни такива при спорни въпроси и съмнения. Всички изпитвания трябва да се провеждат при строго спазване правилата за безопасност, така че в никакъв случай и по никакъв начин да не бъде застрашено здравето и живота на изпълняващия и обслужващ изпитването персонал.

4. Водопровод и канализация

4.1. Водопровод

Захранването на обекта с вода  за питейно-битови нужди да бъде осъществено от съществуващ водопровод, като отклонението ще се вземе след водомерния възел. Сградното водопроводно  отклонение,  да бъде изпълнено  от  РЕ тръби висока плътност с диаметър ф63 при PN10. Инсталацията в сградата за противопожарни нужди ще се изпълни с поцинковани тръби ф2“.

Противопожарно  водоснабдяване:

Съгласно ПСТН за Физкултурния салон се изисква вътрешно противопожарно водоснабдяване – разход на вода 2,5 л/с, поради което се монтират два броя ПК 70/80. Захранването на ПК става чрез поцинковани тръби ф2“.

Технически изисквания

Всички канализационни клонове да се положат върху пясъчна възглавница. Обратното засипване да е с рохки земни маси или пясък. Преди обратния насип да се направи изпитване на канализационните клонове.

4.2. Канализация

Площадковата канализация да се изпълни от РVС дебелостенни тръби ф160мм. Отпадните води от обекта да бъдат  отведени в селската канализация, посредством   сградно канализационно отклонение от РVС дебелостенни тръби ф200 мм.

5. Отопление и вентилация

Отоплителни инсталации

За отопляване на помещенията на партерния етаж свързани със спортната дейност на залата е проектирана радиаторна отоплителна инсталация. Заложени са алуминиеви радиатори с необходимата мощност окомплектовани с термостатни вентили за регулиране на топлотдаването. Отоплителните инсталации ще се захранват с топлоносител вода 80/60°С от отоплителен водогреен котел, монтиран в самостоятелно помещение /котелно/.

Радиаторите трябва да се доставят на обекта фабрично опаковани, без механични повреди по повърхността. Радиатори с нарушена геометрия и драскотини по външното покритие няма да се допускат до монтаж.

Изпълнителят следва да предложи решението, съобразено с техническите проекти и допълнителните изискванията на възложителя, възникващи по време на изпълнението. Технологията на изпълнение на видовете строително-монтажни работи да бъде съобразена с предвижданията на техническите проекти и да осигурява максимална ефективност и качество. Да се спазват изискванията на действащите Правилници за изпълнение на видовете строително-монтажни работи.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Строителната дейност започва със своеобразен подготвителен етап, през който на изпълнителя се предоставя цялата необходима документация - технически и работни проекти, запознава се с целите и необходимите резултати от проекта. Той подготвя строителната площадка.

При откриване на строителната площадка, строителят монтира на място информационна табела за строежа по чл. 157 ал. 5 от ЗУТ, предоставена от Възложителя и при необходимост я актуализира.

Информационната табела съдържа:

• Вид на строежа /подобект/;

• Възложител с трите имена и адрес;

• Строител - име и адрес;

• Строителен надзор на обекта;

• Номер и дата на разрешителното за строежа;

• Дата на откриване на строителната площадка;

• Срок за изпълнение;

• Координатор по безопасност и здраве на изпълнителя на строежа - име и адрес.

Следва реалното изпълнение на строително-монтажните работи съгласно проектната документация. Строителството се осъществява въз основа на представените от участника, определен за изпълнител, техническа оферта и приложенията към нея. Изпълнителят следва да представи Проект за временна организация на движението съгласуван с ОД на МВР.

Изпълнителят трябва да планира проекта по такъв начин, че работите да могат да се извършват без прекъсване за целия строителен период.

За осигуряване необходимите условия за здравословни и безопасни условия на труд по време на строителството, всички работници е необходимо да бъдат запознати със специфичността на работите, които имат да извършват. Задължително е провеждането на периодичен инструктаж. Преди започване на работа, работниците трябва да бъдат снабдени

с изправни инструменти, специално работно облекло - задължително в сигнален цвят.

Строителните машини (ако такива се използват) и инвентарни приспособления трябва да отговарят на характера на работата и да се пускат в действие само след като предварително е проверена тяхната изправност. Превозът на работници от и до обекта да става само с оборудвани за целта моторни превозни средства.

Строителната площадка трябва да се поддържа чиста и безопасна. Всички отпадъци се натоварват на камион и се извозват на определеното за целта депо. При окончателното завършване на строително-ремонтните работи се прави и основно почистване на обекта.

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО

Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени със сертификат за произход с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител, като всеки сертификат да е придружен с декларация за съответствието на строителния продукт, подписана и подпечатана от производителя или негов представител - (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006г.).

Материалите, които ще използва изпълнителят, следва да отговарят на минималните изисквания за качество на БДС или еквивалентно. Прилагането на други стандарти и шифри е възможно, само ако гарантират същото или по-високо качество от визираните.За целта различията между уговорените и предложените стандарти, следва да са детайлно описани от Доставчика и да бъдат представени пред Възложителя минимум 15 дни преди датата на исканото съгласие за тяхното прилагане. В случай че Възложителя прецени, че предложените от Доставчика отклонения не гарантират изискуемото еднакво или по-високо качество, Изпълнителят е длъжен да се съобразява със стандартите описани в документите.

Посочените в документацията за процедурата търговски марки на материали са само информативни за указване на техническите параметри. При оферирането се допускат еквивалентни материали, които отговарят на тези изисквания или на по-високи.

Сертификатът за произход трябва да бъде издаден от компетентните органи на страната на произхода на стоките/материалите, или доставчика и трябва да съответства на международните споразумения, по които тази държава е страна, или на съответното законодателство на Общността, ако държавата е членка на ЕС.

Качеството на изпълнението на отделните видове работи е съгласно посочената нормативната база, която урежда изпълнението на строителния процес.

• Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (обн. ДВ бр. 106/2006 г.);

• „Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи” /ПИПСМР/.

Изпълнителят следва да предложи решения по гореизброените точки, съобразени с изискванията на Възложителя и действащата нормативна уредба.

VI. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

СМР да се извършват при строго съблюдаване на техниката на безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания по ЗЗБУТ (Закон за здравословни и безопасни условия на труд). Задължително се прави застраховане по чл. 171 от ЗУТ и по Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”, важащо за целия период на договора.

Възложителят и упълномощените държавни органи извършват планови и внезапни проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на:

• наличие на координатор по безопасност и план по безопасност на обекта, ако е необходим;

• наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа, съобразно действащите нормативи, инструктажни книги, начин на провеждане на инструктажите за безопасна работа;

• наличие на обекта и ползване на ЛПС-каски, колани, ръкавици, предпазни шлемове и др.;

• състояние на временното ел-захранване на строителната площадка - от гледна точка на безопасна експлоатация;

• наличие на знаци и сигнализация на обекта, указващи посоки за движение и предупреждаващи за опасност (специално внимание следва да се обърне на сигнализацията, когато на обекта работят лица с нарушен слух);

На обекта да се въведе „Книга за инструктаж” на работното място, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, одобрена с НАРЕДБА № 3 от 19.04.2001 г. на Министерството на труда и социалната политика и Министерство на здравеопазването.

VII. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ РАБОТИ

Предаването и приемането на извършените строително-монтажните работи - предмет на договора, съгласно проведената обществена поръчка, ще се извършва на етапи чрез междинни и едно окончателно плащания. Изпълнителят е длъжен писмено да покани възложителя да се яви на обекта, за да приеме извършената работа, като в поканата се сочи ден и час за приемане, в които ден и час възложителят следва да осигури присъствие на легитимен представител. От представителят на възложителя /инвеститорски контрол или ръководителя на проекта/, както и от лицето, упражняващо строителен надзор, се извърша проверка на представените документи, в резултат на което се верифицират количествата и цените. Изпълнението на етапа се удостоверява с Констативен протокол за установяване на действително извършени работи (образец №19), подписан от представители на страните по Договора, от лицето, упражняващо авторски надзор, както и от лицето, упражняващо строителен надзор, който удостоверява с подписа си, че са му представени необходимите сертификати за качество на вложените материали, протоколи съставени по реда Наредба №

3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, декларации за съответствие на вложените материали със съществените изисквания към строителните продукти. Всеки констативен протокол се придружава от Подробна количествена сметка, в това число отчет за действително извършените разходи за изпълнение на СМР и сметка за изплащане на СМР. Гореизброените документи, се изготвят в пет еднообразни екземпляра и се представят на Ръководителя на проекта за одобряване .

Ръководителят на проекта проверява всички представени документи и след като се увери в съответствието им с действително извършеното на място, одобрява подписания констативен протокол. След окончателното приключване на строително-монтажните работи консултантът, упражняващ строителния надзор, изготвя окончателен доклад до Възложителя за подписване на Констативен акт обр.15 и за въвеждане на обекта в експлоатация/или издаване на удостоверение за ползване.

VIII. ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

Строителната площадка се определя и открива при условията и по реда на ЗУТ.

На входа на площадката и на други подходящи места се поставят схеми с означение на местоположението на отделните подобекти и на маршрутите за движение на пътни превозни средства и на пешеходци.

Разстоянията от санитарно-битовите помещения до складовете, на които се съхраняват материали, опасни за здравето на работещите, включително пожаро или взривоопасни се съобразяват със санитарно-хигиенните изисквания и с изискванията за ПАБ. Санитарно-битовите помещения се разполагат в места, където в минимална степен има опасности от пропадания на почвата и експозиция на химични, физични и биологични агенти.

Строителните отпадъци се съхраняват по подходящ начин на специално оборудвана площадка. В опасните зони достъпът на лица, неизвършващи СМР, се ограничава по подходящ начин. Когато опасната зона излиза извън границите на строителната площадка, в резултат на което се ограничава, затруднява или спира движението, тя да се определя със схема за временна организация и безопасност на движението.

За обезопасяване на работното оборудване на строителната площадка да се използват постоянни или временни ограждения (парапети, мрежи и др.), които създават опасност за падане от височина се обезопасяват чрез парапети, ограждения или здрави покрития, които да понесат съответното натоварване и се означават и/или сигнализират по подходящ начин.

Извършването на СМР на открито да се преустановява при неблагоприятни климатични условия.

Преди началото на СМР за съществуващите на строителната площадка въздушни електропроводи да се прилага една от следните мерки:

1. изместване на безопасно разстояние от района на строителната площадка;

2. изключване на напрежението в тях;

3. при невъзможност за изключване се поставят:

а) бариери (ограждения) или знаци и сигнали така, че да се осигури безопасно разстояние до електропроводите;

б) подходящи предупредителни устройства и висящи защити, ако под тях ще преминават транспортни средства.

Бригадирите, майсторите, механиците, обслужващите строителните машини и помощния персонал имат следните задължения:

- на всички опасни места трябва да се поставят предупредителни знаци, надписи, указания и инструкции по техника на безопасността;

- всички бригадири и работници на обекта са длъжни да използват предпазни каски;

- даване на първа медицинска помощ през време на работа на работните места;

- новопостъпилите работници могат да бъдат допуснати до работа само след преминаване на инструктаж по безопасност и хигиена на труда, както и встъпителен производствен инструктаж, отразено с подписа им в съответните дневници;

- бригадирите и майсторите са длъжни да поддържат чисти работните места и да упражняват постоянен контрол и надзор за правилно и безаварийно водене на работите;

- товаро-разтоварните дейности с тежки товари да се извършват под ръководството на лице, длъжно да контролира спазването на безопасни начини за извършване на тези дейности.

IX. ДОКЛАДВАНЕ

За изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка, предвидени в договора за поръчката, изпълнителят изготвя и предоставя на Възложителя следните доклади, които са необходими за подаване на актуална информация на Възложителя, във връзка с изготвяне на междинни и окончателни доклади до Управляващия орган.

- Междинни доклади за изпълнението на задълженията си по договора.

- Окончателния доклад за изпълнението на договора. Изпълнителят изготвя на български език в З(три) екземпляра на хартиен и магнитен носител горепосочените доклади.

Съдържание на докладите:

А. Междинни доклади на Изпълнителя, трябва да съдържат информация относно:

- Изпълнение на задълженията му;

- Финансовото състояние на договора за строителство, включващ отчет за изразходените средства и прогноза за оставащия период;

- Проблемите, възникнали във връзка с изпълнението на договор, в т.ч. предложените и /или предприетите действия за решаване им;

- Друга информация, по преценка на изпълнителя;

- Докладите на изпълнителя задължително да съдържат приложения, подкрепящи изложената в него информацията. Приложенията могат да бъдат документи, схеми таблици и други.

- Междинните доклади се дават заедно с протоколите за приемане на извършени СМР.

Б. Окончателният доклад на Изпълнителя, трябва да съдържа информация относно:

- Изпълнение на задълженията му;

- Администрирането на договора за строителство - срещи, протоколи, кореспонденция и други;

- Финансовото състояние по изпълнението на договора, включващ отчет за изразходените средства;

- Екипа на строителя;

- Проблемите, възникнали във връзка с изпълнението на договор и предприетите действия за решаване им;

- Анализ на постигнатите резултати по време на изпълнението на договора;

- Друга информация, по преценка на Изпълнителя;

- Декларация за предаване на необходимата документация на строителния надзор за изготвяне на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа /обр.№15/съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Изпълнителят изготвя окончателния доклад описан в настоящата точка, на български език, в 3 (три) еднообразни екземпляра на хартиен и магнитен носител за възложител, строителен надзор и за изпълнител.

X. СПИСЪК НА БЪЛГАРСКИТЕ СТАНДАРТИ И НАРЕДБИ В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО

- Наредба №4 от 2001г. за обема и съдържанието на инвестиционните проекти;

- Наредба №4/17.06.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации ;

- Наредба №8/ 28.07.1999г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населените места;

- Наредба № 1з-1971 от 29 октомври 2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

- Безопасност на машините Електрообзавеждане на машините. Част 1: Общи изисквания - БДС EN 60204-1;

- ЗАКОН за здравословни и безопасни условия на труд;

- НАРЕДБА № 2/от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр. 37 от 2004 г.);

- НАРЕДБА № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, (обн., ДВ, бр. 46 от 15.05.2001 г., в сила от 16.08.2001 г.);

- Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа ;

- НАРЕДБА № i-209 от 22 ноември 2004 г. За правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация (обн. Дв. Бр. 107 от 7 декември 2004г.);

- НАРЕДБА № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, (обн., ДВ, бр. 88 от 8.10.1999 г., в сила от 9.01.2000 г., изм., бр. 48 от 13.06.2000 г., в сила от 1.01.2003 г. - бр. 52 от 8.06.2001 г., изм. и доп., бр. 43 от 13.05.2003 г.);

- Наредба за безопасната експлоатация и технически надзор на повдигателните съоръжения;

и всички други нормативни актове, имащи отношение към предмета на обществената поръчка.

1. Равнозначност на стандарти и нормативи

Навсякъде, където в поръчката се правят указания за специфични стандарти и нормативи, на които трябва да отговарят стоките и доставяните материали, а също така извършената работа или проби, то ще се прилага обезпечаването на последното действащо или преработено издание на съответните стандарти и действащи нормативи, освен ако изрично не е упоменато друго в поръчката. Където такива стандарти и нормативи са от национално ниво или се отнасят само за определена страна или регион, то в случая ще се приемат други авторитетни еталони, които осигуряват значително равностойно или по-високо качество от изрично упоменатите стандарти и нормативи. Различията между упоменатите стандарти и предложените алтернативни еталони трябва подробно да се обяснят в писмена форма от Изпълнителя.

2. Съвместимост на стандарти и нормативни практики, използвани в проекта

За качеството на предложените от Изпълнителя, за целите на настоящата поръчка, вносни съоръжения и материали, произведени в съответствие с различни национални и международни стандарти, ще бъде отговорен само Изпълнителя.

Отговорност на Изпълнителя остава извършването на необходимите разяснения, документация и други действия, свързани със сертификацията на стоките, материалите и оборудването за този проект, както се изисква от местните власти. Сертификационния процес (по отношение на Българските Стандарти и Правилниците за Приложение), трябва да се започне навреме, за да се получи исканата сертификация преди доставката на каквито и да са стоки, материали или съоръжения.

Посочените в проектите търговски марки на материали са само информативни за даване на техническите параметри, спряма които са извършени изчисленията. Могат да се ползват други еквивалентни материали по еквивалентни стандарти, които имат същите технически параметри или по-високи.

XI. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СИГУРНОСТ

През периода на изпълнение на проекта, Изпълнителят да носи отговорност за защита от вандализъм, кражба или злонамерени действия на цялата си работа, материали и оборудване.

Защита на собствеността

Изпълнителят е отговорен за опазването и охраната на собствеността, частна или държавна, която се намира на или е в близост до работната площадка, срещу щети или вреди вследствие на работата му. Всяка щета или повреда причинена от действие, пропуск или небрежност от страна на Изпълнителя, да бъде възстановена по подходящ и задоволителен начин, от и за сметка на Изпълнителя.

Изпълнителят да възстанови всички площи и вещи повредени или нарушени от неговите действия. В случай на предявен иск за щета или твърдение за нанесена вреда върху собственост, в резултат на работата му, Изпълнителят носи отговорност за всички разходи, свързани с разрешаването на или защитата при тези искове.

Преди да изиска проверка на завършените работи Изпълнителят трябва да извърши нужното почистване и възстановяване, което се изисква при предаването на завършените подобекти, рехабилитационни дейности и оборудване, в съответствие с целите и смисъла на тези спецификации.

Противопожарна защита

Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими превантивни мерки, за да предотврати избухването на пожар на работната площадка или в съседни на подобектите сгради и пр. Изпълнителят трябва да осигури достатъчно оборудване за потушаване на евентуален пожар. Не се разрешава никакво горене на отпадъци или отломки.

Изпълнителят трябва веднага да подаде сигнал за тревога на местните власти и Възложителя, в случай, че има опасност от пожар или експлозия в района на работите, в следствие на разположени резервоари за гориво или подобни опасни средства или устройства. За да предотврати появата на пожар или експлозия, Изпълнителят трябва да упражнява предпазните мерки за безопасност и трябва да се придържа към всички инструкции, издадени от местните власти и Възложителя.

Опазване на дърветата и зелените площи

Без одобрението на Възложителя на Изпълнителя не е разрешено да премахва, премества или реже каквито и да са дървета, намиращи се на обществени места или тротоари. Защитата на всички съществуващи дървета и тревни площи, които се намират в района работите, е отговорност на Изпълнителя. Ако има ненужно унищожени или повредени дървета или тревни площи, то Изпълнителят трябва да замени повреденото или унищожено дърво и/или зелена площ с ново, което да е равностойно или с по-добро качество и характеристики.

XII. ОСНОВНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ /ПРОДУКТИ/, ОДОБРЕНИЯ И ЗАМЕНИ

1. Основни строителни материали/продукти, които ще бъдат доставени за изпълнение на обществената поръчка, следва да се опишат от всеки участник в Списъка на основните строителни продукти/материали, който се изготвя в приложение по образец.

2. Заменяне

Всички материали, вложени в работата по настоящата поръчка трябва да са нови, освен ако не е посочено друго.

Изпълнителят е свободен да предложи каквито и да са типове, марки, производители и т.н. стига те да покриват определените технически параметри и да осигуряват изискващите се качества и надеждност. Фактът, че за какъвто и да е артикул са определени или одобрени имена на производители, няма да се тълкува по подразбиране, че същият не е нужно да отговаря на допълнителни работни характеристики, конструкция или други изисквания, точно определени за този продукт.

3.Складиране и охрана на оборудване и материали

Изпълнителят трябва да положи всички усилия, за да сведе до минимум продължителността на складиране на Площадката на материали и оборудване, като планира доставките, така че да съвпадат с нуждите на строителството. Приспособленията за складиране трябва да са готови преди пристигането на материала. Изпълнителят трябва да обърне специално внимание на адекватното им опазване в склада и на Площадката.

Изпълнителят не трябва да съхранява на Площадката ненужни материали или оборудване. Изпълнителят трябва да организира така подреждането на материалите, че да не могат да застрашат безопасността на хората. Изпълнителят трябва да окачи и спазва обозначителни табели, указващи разрешената тежест на товара върху платформите.

Изпълнителят трябва да получи от производителите детайлна информация относно метода на съхранение и поддръжка на складираните артикули, като трябва да спазва тези изисквания. Всички разходи, свързани със складирането и охраната на материалите и оборудването, ще се считат за включени във цената и няма да се извършват никакви допълнителни плащания във връзка с това.

4. Инсталиране и тестване на оборудването и строителни работи

Изпълнителят трябва да има на лице достатъчно квалифициран персонал, подходящо оборудване, машини и строителна механизация с достатъчен капацитет за извършване на работата. Изпълнителят носи пълната отговорност за правилното функциониране на Работите по време на тестването им. За готови материали или стоки Изпълнителят трябва да се сдобие от доставчиците с Тестови Сертификати. Такива сертификати трябва да удостоверяват, че съответните материали или стоки са тествани и трябва да упоменават резултатите от извършените проби. Изпълнителят трябва да предостави със съответните сертификати за идентифициране на материалите и стоките, доставени на Площадката.

XIII. ПОЧИСТВАНЕ

Изпълнителят трябва да отстранява и премахва от района на Площадките всички отломки и отпадъци поне един път седмично, а и по-често, ако те пречат на работата или представляват опасност за възникване на пожар или инцидент. Всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на Изпълнителя и трябва да се отстранят от Площадката по начин, който да не предизвиква замърсяване по пътищата и в имотите на съседните собственици. Отпадъците трябва да бъдат изхвърлени в съответствие със закона на депо посочено от общината.

След завършване и тестване (ако е необходимо) на строителните и монтажни работи Изпълнителят трябва да отстрани от работните площадки всички отпадъци, а също така и временните строителни знаци, инструменти, скелета, материали, строителна механизация или оборудване, които той или всеки негов подизпълнител е използвал при извършването на работите. Окончателното почистване на работния район трябва да приключи в рамките на седем (7) дни от възстановяването на настилките.

В случай че Изпълнителят не успее, откаже или пренебрегне премахването на отпадъците, временните съоръжения или не почисти настилките или тротоарите, както се изисква в настоящето, то Възложителят може, без това да го задължава, да отстрани и изхвърли тези отпадъци и временни съоръжения, както и да почисти настилките и тротоарите. Направените във връзка с това разходи ще се приспаднат от дължимите пари, или ще бъдат дължими от Изпълнителя.

XIV. ЧЕРТЕЖИ

Работните чертежи са задължение на Възложителя. Едно копие от всеки чертеж трябва да бъде предоставен на Изпълнителя. Възложителят ще предостави на Изпълнителя едно копие на чертежите. Изпълнителят ще поддържа разпечатан комплект на чертежите. На тези копия в червен цвят ежедневно трябва да се нанася извършената работа и всички промени. Този комплект трябва да е на разположение за проверка по всяко време.

Изпълнителят е длъжен незабавно да уведоми Възложителя за всичко, което се установява по време на ремонтните и монтажни работи, а Възложителят своевремнно да представи проектно решение за продължаване на раблотата. Възложителят следва да бъде уведомен за всяка допълнително извършена работа, като проектантът следва да отбележи промените в работните чертежи в мащаб, равнозначен на този в чертежите. Размерът на хартията на допълнителните чертежи трябва да е същият като чертежите. Освен новото строителство, на тези копия Изпълнителят трябва да отбелязва всичко останало, което установява по време на ремонтните и монтажни работи. Всяка допълнително извършена работа трябва да се отбелязва в работните чертежи в мащаб, равнозначен на този в чертежите.

При приключване на всички работи, Изпълнителят трябва да представи екзекутивните чертежи и трябва да се подпише, удостоверявайки, че работата е извършена, както е показано в чертежите.

Работите няма да се считат за завършени и готови за предаване, докато екзекутивните чертежи не са предадени на Възложителя, одобрени от него и съгласувани с Независимия строителен надзор.

“Екзекутивните чертежи” трябва да включват цялата регистрирана информация от гореспоменатите разпечатки и всички други промени, настъпили по време на строителството. “Екзекутивните чертежи” трябва да са в размер и мащаба на чертежите в оригинал.

XV. ВРЕМЕННО ВОДОСНАБДЯВАНЕ, ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ И САНИТАРНИ ВЪЗЛИ

Всички временни съоръжения трябва да се предоставят от Изпълнителя.

Изпълнителят ще координира и монтира всички временни съоръжения в съответствие с изискванията на местните власти или комунални фирми и съгласно всички местни норми и правилници. При приключване на работата или когато временните съоръжения не са нужни повече, то те трябва да бъдат преместени и площадката трябва да се възстанови в първоначалното си състояние. Всички разходи във връзка с временните съоръжения, включително поддръжка, преместване и изнасяне, трябва да се поемат от Изпълнителя.

Изпълнителят трябва да предостави и поеме всички разходи за вода за нуждите на строителството, санитарните възли, полеви офиси, както и да осигури вода за промиване на тръбопроводите и за проби.

За своя сметка Изпълнителят трябва да предостави, монтира, оперира и поддържа цялата система, нужна за временно ел. захранване за строителни цели, полевите офиси и извършване на проби. При приключване на работата в района. Изпълнителят, координирано с ел. компанията, ще изключи и премести системата за временно ел. захранване. Ако системата за временно ел. захранване използва генераторни станции, то тези станции трябва да са шумоизолирани от съседните домове чрез специална преграда.

Изпълнителят трябва да предостави и заплати всички разходи за временни тоалетни и умивалници за нуждите на своите служители. Съоръженията трябва да са на подходящи места и да бъдат скрити както трябва от обществени погледи. Съоръженията трябва да се поддържат в чисто състояние и обслужвани по задоволителен начин, както се изисква.

Изготвил: /п./ Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД

инж. Петър Мутафчиев

инж. Иван Стефанов /п./ Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД