IV. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Описание на поръчката

Настоящата поръчка ще бъде възложена в рамките на Дейност 5 по проект "В подкрепа на Община Гоце Делчев за следващия програмен период 2014-2020 г.", който се осъществяват  с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Избраният изпълнител трябва да изготви работни инвестиционни проекти за обектите, включени за рехабилитация и обновяване от градската среда в гр.Г.Делчев за следващия програмен период 2014-2020 година в пълен обем съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21 .05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Основната цел на проекта е да подпомагане успешното развитие на Община Гоце Делчев през следващия програмен период чрез укрепване на капацитета на общината за успешно участие в изпълнението на оперативната програма за регионално развитие за периода 2014-2020 г. и усвояване на финансовите ресурси по Структурните фондове на ЕС.

Специфични цели на проекта са :

Специфична цел 1: Подготовка на готови инвестиционни проекти в пълна степен на проектна готовност за кандидатстване на община Гоце Делчев за финансиране със средства по линия на Оперативна програма "Региони в растеж" през следващия програмен период 2014 - 2020 г.

Специфична цел 2: Прилагане на интегриран подход за постигане на синергичен ефект при реализацията на готови за финансиране проекти за интервенции в областта на градската среда, културната и образователна инфраструктура, включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Гоце Делчев.

- Предмет на поръчката

Обществената поръчка има за цел да избере проектанта/ проектантския колектив, който да изпълни следната услуга:

„Изготвяне на работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба No 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти за обекти от градската среда в община Гоце Делчев”

Изпълнителят следва да изработи всички подробно описани в настоящата спецификация и задание фази и части на инвестиционния проект по реда и при спазване изискванията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Проектното решение трябва да отговаря на изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ. Инвестиционният проект трябва да предвижда изпълнението на всички видове строително - монтажни работи и дейности, необходими за реализацията на обекта, в т.ч. подробно и точно изяснени в количествено и качествено отношение строително-монтажни работи, материали, обзавеждане и изделия. В инвестиционния проект трябва да се предвидят висококачествени и синхронизирани с БДС(или еквивалентни) материали, оборудване и изделия, осигурени със съответните сертификати, декларации за произход и разрешения за влагане в строителството, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продукти и подзаконовите нормативни актове към него. Обяснителните записки следва да изясняват и обосновават приетите технически решения, да цитират нормативните документи, използвани при проектирането и строителството, инструкциите за изпълнение, изпитания и експлоатация. Идейният и Работният инвестиционни проекти следва да бъдат изработени в обем и съдържание съгласно одобреното задание за проектиране. Изпълнителят се задължава да изготви проектната документация.

Проектното решение да бъде икономически целесъобразно и да гарантира минимални експлоатационни разходи. Проектното решение следва да съдържа детайлни количествена и количествено-стойността сметка.

Изработването на инвестиционните проекти трябва да бъде предшествано от избор на идея за най-доброто обемно-пространствено решение. Изборът следва да се извърши в процес на широко обществено обсъждане, како ще бъде публикувана информация на интернет-страницата на общината. В тази връзка избраният изпълнител следва да изготви и представи концепция и идейно решение, което да бъде представено на общественото обсъждане преди да стартира същинската работа по проектирането. Изпълнителят следва да осигури подходяща визуализация и представяне на идейния си проект на обсъждането.

- Финансиране и прогнозна стойност

Обществената поръчка се финансира изцяло с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие чрез Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/5-02/2012/035 по  проект  "В подкрепа на Община Гоце Делчев за следващия програмен период 2014-2020 г." между Община Гоце Делчев и Управляващия орган на Оперативна програма Регионално развитие" 2007-2013 г.

Общата прогнозна стойност на поръчката е 148 000,00 лв. без ДДС, съгласно условията на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/5-02/2012/035.

- Място и срок за изпълнение на поръчката

За място за изпълнение на поръчката се счита територията на гр. Гоце Делчев.

Срокът за изпълнение на поръчката е до 3 (три) месеца ( деветдесет календарни дни), считано от датата на подписване на договора.

- Очаквани резултати от изпълнението на поръчката:

- Изготвен инвестиционен работен проект за Обект 7: „Благоустрояване на междублокови пространства в жк "Дунав" и прилежаща улична мрежа”

- Изготвен инвестиционен работен проект за Обект 8: „Благоустрояване на междублокови пространства жк „Юг”, кв.86”

- Изготвен инвестиционен работен проект за Обект 9: „Благоустрояване на междублоково пространство в кв.52”

- Изготвен инвестиционен работен проект за Обект 10:  „Реконструкция на ул. Бяло море и прилежащо междублоково пространство в кв.107”

- Изготвен инвестиционен работен проект за Обект 11: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в югозападната част на гр. Гоце Делчев"

- Изготвен инвестиционен работен проект за Обект 12: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в западната част на гр. Гоце Делчев"

- Обхват на поръчката

В обхвата на поръчката са включени улици и междублокови пространства на територията на гр.Г.Делчев, които са общинска собственост, както следва:

- Обект 7: „Благоустрояване на междублокови пространства в жк "Дунав" и прилежаща улична мрежа”

- Обект 8:  „Благоустрояване на междублокови пространства жк „Юг”, кв.86”

- Обект 9: „Благоустрояване на междублоково пространство в кв.52"

- Обект 10: „Реконструкция на ул.Бяло море и прилежащо междублоково пространство в кв.107”

- Обект 11: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в югозападната част на гр.Гоце Делчев"

- Обект 12: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в западната част на гр.Гоце Делчев"

Всички обекти са разположени на територията на зоните за въздействие от ИПГВР на град Гоце Делчев, одобрени с решение Общински съвет гр.Г.Делчев и на Ръководителя на УО на ОПРР.

Количество и обем: Общата територия на всички обекти, предмет на интервенция по настоящата поръчка за проектиране възлиза на: - цялостно благоустрояване на общо около 37 183 кв.м. междублокови пространства; - цялостно благоустрояване на общо около 11 136 метра линейни метра улична мрежа, включително и съоръжения към тях, съгласно описанието в Техническата спецификация;

6.1 Обекти 7, 8, 9 и 10 са със сходни характеристики и проблеми за решаване. Включват междублоковите пространства в жилищни комплекси, в който преоблаващият брой сгради са панелни жилища, строени по индустриален способ. Междублоковите пространства са в изключително лошо състояние. Не са благоустроени подходите към жилищните блокове и гаражите. Липсват алеи, детски площадки, пейки и места за отдих. Паркоместата не са оформени подходящо и са недостатъчни, поради което се паркира безразборно, понякога дори и в зелени площи. Подходите към кварталите и жилищните сгради са в лошо състояние – асфалтовата настилка по вътрешните улици е с множество дупки и кръпки,  а на места изобщо липсва. Подобно е и положението с тротоарната настилка. Пространствата са лошо осветени, а там където има съществуващи осветителни тела те са напълно амортизирани и с неефективни. Липсва каквато и да е растителност, зелените площи са занемарени. Поради липса на подходящи наклони, при обилни валежи се наводняват входове на жилищните сгради и гаражи. Липсва изграден достъп за хора с увреждания.

Необходимо изготвяне на инвестиционен проект за решаване на гореописаните проблеми, а именно:

- цялостно благоустрояване на общо около 38 571 кв.м. междублокови пространства;

- цялостно благоустрояване на около 2 628 линейни метри вътрешни и междуквартални обслужващи улици;

- благоустрояване на подходите към жилищните блокове и гаражите, озеленяване, изграждане на алеи, детски площадки, оформяна на паркоместа, изграждане на тротоари и плочници, ново енергоефективно улично и парково осветление, обособяване на кътове и зони за отдих, монтаж на пейки, кошчета за отпадъци, беседки и друга паркова мебел, асфалтиране на улици, монтиране на пътни знаци и направа на маркировка, изграждане на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания.

6.1.1 Обект 7: „Благоустрояване на междублокови пространства в жк "Дунав" и прилежаща улична мрежа”, включва кварталите 177, 1771, 1772, 1773, 253, 254 и 255 по плана на гр.Г.Делчев, при следните параметри:

- обща площ на територията около 26348 кв.м, в т.ч. :

- ЗП на сгради около 9 466 кв.м;

- междублокови пространства, вкл.зелени площи, паркинги и алеи около 16 882 кв.м;

- вътрешно и между квартални обслужващи улици с дължина около 2378мл и съоръжения към тях;

6.1.2  Обект 8:  „Благоустрояване на междублокови пространства жк „Юг”, кв.86”, включва кв.86 по плана на гр.Г.Делчев, при следните параметри:

- обща площ на територията около 21326 кв.м, в.т.ч.:

- ЗП на сгради около 5939кв.м.;

- междублокови пространства, вкл. зелени площи, вътрешно-квартални улици, паркинги, алеи - около 15 387 кв.м;

6.1.3 Обект 9: „Благоустрояване на междублоково пространство в кв.52", включва кв.52 по плана на гр.Г.Делчев, при следните параметри:

- обща площ на територията около 4537 кв.м., в т.ч.:

- ЗП на сгради около 1600 кв.м;

- междублокови пространства и вътрешно-квартални улици, паркинги 		и подходи – около 2937 кв.м.

6.1.4 Обект 10: „Реконструкция на ул.Бяло море и прилежащо междублоково пространство в кв.107”, , при следните параметри:

- Обща площ на територията около 4713 кв.м, в т.ч.:

- ЗП на сгради около 1438кв.м.;

- междублокови пространства, вкл. зелени площи, детска площадка, вътрешно-квартални улици, паркинги, алеи - около 3 365 кв.м;

- ул.Бяло море – около 250 метра линейни;

6.2. В обхвата на Обект 11: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в югозападната част на гр. Гоце Делчев" са включени улиците „Калоян”, „Братя Миладинови”, „Неофит Бозвели”, „Христо Матов”, „Патриарх Евтимий”, „Екзарх Антим І”, „Бузлуджа” и „Драгоман" с обща дължина около 2 336 линейни метра.

В обхвата на Обект 12: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в западната част на гр. Гоце Делчев" са включени улиците „Полковник Дрангов”, „Арда”, „Марица”, Тунджа”, „Пирин”, „Екзарх Йосиф”, „Цариброд”, „Иларион Макариополски”(от левия и десен бряг на река Делчевска), „Христо Силянов”, „Преспа”, „Вихрен”, „Враня”, „Пирот”, „Ниш”, „Гьорче Петров”, „Кичево”, „Дебър”, „Стефан Захариев”, „Атанас Дуков”, „Кръстьо Сарафов”, „Атанас Свещаров” и „Прилеп” с обща дължина от около 6 172 линейни метра.

Градската територия, попадаща в рамките на Обект 11 и Обект 12 се характеризира като изцяло жилищни с многофамилни (част от които са панелни, строени по индустриален способ) и еднофамилни жилищни сгради, търговски обекти, училища и детски градини.

От първоначалното им изграждане преди повече от 35 години до сега на улици са извършвани само частични ремонти. В резултат на дългогодишната им употреба уличното платно и тротоарната настилка са с лоши комуникационни и транспортно-експлоатационните качества и влошена носимоспособност на настилката. Повредите по пътната настилка са - износен повърхностен пласт на асфалтобетона, множество надлъжни, напречни и мрежовидни пукнатини, кръпки, дупки и деформации по настилката, разкъртени и повредени бордюри (на места липсват), разрушено покритие на тротоарите, които на места не са изграждани. Пътни знаци и маркировка почти липсва. Част от надлъжните и напречните наклони не са съобразени с терена и околното застрояване. Отводняването не е решено правилно, част от уличните отводнителни оттоци не функционират, в резултат на което при обилни валежи се наводняват входове и мазета на жилищни сгради и гаражи. Осветеността на улиците не отговаря на съвременните изисквания. Повечето осветителни тела са луминесцентни и следва да бъдат заменени с енергоефективни. Растителността по улиците е недостатъчна, а на някои от тях липсва улично озеленяване.

Необходима е цялостна разработка за решаване на гореописаните проблеми, а именно:

- цялостна реконструкция и рехабилитация на общо около 8 508 линейни метра улична мрежа,  вкл. полагане на нова асфалтова и тротоарна настилка по уличното платно, подпорни стени за укрепване на улиците където е необходимо, ремонт на пешеходни мостове, озеленяване, благоустрояване на подходите към жилищните блокове и гаражите, оформяна на паркоместа, ново енергоефективно улично и парково осветление, обособяване на кътове и зони за отдих, монтаж на пейки, кошчета за отпадъци, беседки, детски площадки там където е възможно, монтиране на пътни знаци и направа на маркировка, изграждане на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания.

По отношение на обектите в настоящата поръчка ще бъде налице ефект на надграждане на постигнатото до момента. През 2012г. Община Гоце Делчев реализира проект “Подобряване на уличната и парковата инфраструктура в град Гоце Делчев – рехабилитация на 25 улици и зелени площи” по схема BG161РО001/1.4-02/2008 “Подкрепа за подобряване на градската среда”,  а момента се изпълнява проект "Зелена и достъпна среда на град Гоце Делчев" по схема BG161РО001/1.4-09/2012 "Зелена и достъпна градска среда". Двата финансирани проекта са сходни като обхват на обектите с настоящото проектно предложение - включват улици, междублокови пространства, зелени площи и паркове. Настоящите обекти от градската среда обаче са в други части на град Гоце Делчев, като са ясно разграничени от финансираните до момента.  Предложеният Обект 10: „Реконструкция на ул. Бяло море и прилежащо междублоково пространство в кв.107” включва част от улица "Бяло море" в участъка на пресичането й  между ул. "Търговска" и ул. "Солун" заедно с прилежащото от север междублоково пространство на квартал 107 по плана на град Гоце Делчев. По този начин ще бъде извършена пълна и цялостна реконструкция на улицата, тъй като по схема BG161РО001/1.4-02/2008 “Подкрепа за подобряване на градската среда” бе изпълнена реконструкция на улицата в участък от пресичането й между улиците "П. Яворов" и ул."Солун", включително и прилежащото от юг междублоково пространство, попадащо в кварталите 101 и  99 по плана на гр. Гоце Делчев. В резултат на това ул. "Бяло море" ще бъде цялостно реконструирана, тъй като тя е изключително натоварена улица и се явява една от основните пътни и транспортни артерии в централната част на града.

- Пълно описание за предмета на поръчката. Обхват на дейностите

Предложението трябва да бъде разработено въз основа на интегриран териториален подход, т.е. система от взаимосвързани действия, които целят трайно подобрение на икономическото, социалното и екологичното състояние на дадена територия. Основата на този процес е „интеграцията“, което означава, че всички дейности в конкретно проектно предложение трябва да бъдат разглеждани в тяхната взаимовръзка с оглед на това между отделните елементи да има такава синергия, че цялостното въздействие на проектното предложение да превишава сбора от въздействието на отделните му съставни части, ако те бъдат осъществени поотделно.

Пълно описание за предмета на поръчката и обхвата на дейностите:

СЪГЛАСНО ОДОБРЕНИ ТЕХНИЧЕСКИ ЗАДАНИЯ, НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ НАСТОЯЩАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ.

- Техническа спецификация за Обект 7: „Благоустрояване на междублокови пространства в жк "Дунав" и прилежаща улична мрежа”

- Техническа спецификация за Обект 8:  „Благоустрояване на междублокови пространства жк „Юг”, кв.86”

- Техническа спецификация за Обект 9: „Благоустрояване на междублоково пространство в кв.52"

- Техническа спецификация за Обект 10: „Реконструкция на ул.Бяло море и прилежащо междублоково пространство в кв.107”

- Техническа спецификация за Обект 11: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в югозападната част на гр.Гоце Делчев"

- Техническа спецификация за Обект 12: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в западната част на гр.Гоце Делчев"

7.1 Стандарти на които трябва да отговарят инвестиционните проекти:

Инвестиционните проекти трябва да отговарят на посочените в таблицата стандарти или еквивалентни!

| ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ |
| --- |
| БДС 2.102:1982 | Единна система за конструкторска документация. Документи проектни. Правила за изпълнение |
| БДС 2.105:1977 | Единна система за конструкторска документация. Текстови документи. Общи изисквания |
| БДС 2.109:1980 | Единна система за конструкторска документация. Документи. Видове и комплектност |
| БДС 2.110:1980 | Единна система за конструкторска документация. Документи групови |
| БДС 2.111:1981 | Единна система за конструкторска документация. Основни правила за изпълнение на чертежите |
| БДС 2.112:1982 | Единна система за конструкторска документация. Съгласуване използването на закупени изделия |
| БДС 2.113:1982 | Единна система за конструкторска документация. Документи текстови |
| БДС 2.114:1985 | Единна система за конструкторска документация. Нормоконтрол |
| БДС 2.307:1979 | Единна система за конструкторска документация. Правила за нанасяне върху чертежи на надписи, текстове и таблици |
| БДС 2.323:1982 | Единна система за конструкторска документация. Диаграми. Правила за изпълнение |
| БДС 2.502:1984 | Единна система за конструкторска документация. Сгъване на чертежи |
| БДС EN ISO 128-21:2004 | Технически чертежи. Общи принципи за изобразяване. Част 21: Изпълнение на линии с CAD системи (ISO 128-21:1997) |
| БДС EN ISO 1302:2003 | Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Означаване грапавостта на повърхнината в техническата документация на продукт (ISO 1302:2002) |
| БДС EN ISO 1660:2000 | Teхнически чертежи. Нанасяне размерите и допуските на формата на профили (ISO 1660:1987) |
| БДС EN ISO 5455:2000 | Технически чертежи. Мащаби (ISO 5455:1979) |
| БДС EN ISO 5456-1:2001 | Технически чертежи. Методи на проектиране. Част 1: Преглед (ISO 5456-1:1996) |
| БДС EN ISO 5456-2:2001 | Технически чертежи. Методи на проектиране. Част 2: Правоъгълно проектиране (ISO 5456-2:1996) |
| БДС EN ISO 5456-3:2001 | Технически чертежи. Методи на проектиране. Част 3: Аксонометрично проектиране (ISO 5456-3:1996) |
| БДС EN ISO 5456-4:2003 | Технически чертежи. Методи на проектиране. Част 4: Централно проектиране (ISO 5456-4:1996) |
| БДС EN ISO 5457:2004 | Техническа документация на продукт. Размери и оформяне на чертожните листове (ISO 5457:1999) |
| БДС EN ISO 6428:2000 | Технически чертежи. Изисквания при микрокопиране (ISO 6428:1982) |
| БДС EN ISO 6433:2000 | Технически чертежи. Означаване съставните части на изделията (ISO 6433:1981) |
| БДС EN ISO 7083:2000 | Технически чертежи. Знаци за геометрични допуски. Съотношения и размери (ISO 7083:1983) |
| БДС ISO 128:1995 | Технически чертежи. Основни правила за изобразяване |
| БДС ISO 129:1995 | Технически чертежи. Нанасяне на размери. Общи принципи, определения, методи на изпълнение и специални означения |
| БДС ISO 406:1995 | Технически чертежи. Нанасяне граничните отклонения на линейните и ъгловите размери |
| БДС ISO 1101:1995 | Технически чертежи. Геометрични допуски. Допуски на формата, ориентацията, разположението и биенето. Общи положения, определения, знаци и означаване в чертежите |
| БДС ISO 2692:1996 | Технически чертежи. Предписване на геометрични допуски. Принцип на максимума материал |
| БДС ISO 3040:1996 | Технически чертежи. Нанасяне на размери и гранични отклонения. Конуси |
| БДС ISO 5458:1996 | Технически чертежи. Геометрични допуски. Допуски на местоположението |
| БДС ISO 5459:1996 | Технически чертежи. Предписване на геометрични допуски. Бази и системи от бази за геометрични допуски |
| БДС ISO 7573:1996 | Технически чертежи. Списък на съставните части |
| БДС ISO 8015:1997 | Технически чертежи. Основен принцип за предписване на допуски |
| ЧЕРТЕЖИ В СТРОИТЕЛСТВОТО |
| БДС 2.801:1981 | Единна система за конструкторска документация. Чертежи на сгради и строителни сьоръжения. |
| БДС 2.803:1982 БДС 2.804:1982 | Единна система за конструкторска документация. Чертежи строителни. Означения условни и графични. Елементи на системи за отопление |
|  | Единна система за конструкторска документация. Чертежи строителни. Означения условни и графични. Елементи на водопроводни, канализационни и газопроводни инсталации |
| БДС 2.805:1982 | Единна система за конструкторска документация. Чертежи строителни. Изображения на канали димни и вентилационни |
| БДС 2.807:1983 | Единна система за конструкторска документация. Чертежи строителни, означения условни графични. Елементи на канализационната система |
| БДС 2.808:1983 | Единна система за конструкторска документация. Чертежи строителни. Означения условни (графични). Елементи на водоснабдителните системи |
| БДС 2.810:1983 | Единна система за конструкторска документация. Общи изисквания към чертежите на строителни елементи и конструкции |
| БДС 2.814:1985 | Единна система за конструкторска документация. Чертежи строителни. Покриви |
| БДС 2.821:1987 | Единна система за конструкторска документация. Чертежи строителни. Изкопи |
| БДС 2.824:1987 | Единна система за конструкторска документация. Чертежи строителни. Оформяне релефа на терена |
| БДС 2.825:1987 | Единна система за конструкторска документация. Чертежи строителни. Чертежи за пътно строителство |
| БДС 2.827:1989 | Единна система за конструкторска документация. Общи изисквания към чертежите на външни газопроводи |
| БДС 2.828:1989 | Единна система за конструкторска документация. Чертежи строителни. Означения условни графични. Водоснабдителни системи. Водопроводи |
| БДС 1098:1964 | Графично оформяне на архитектурностроителните чертежи и условни буквени означения на техническите величини |
| БДС 15322:1981 | Нормативно-техническа документация в строителството. Буквени означения |
| БДС EN ISO 6284:2001 | Строителни чертежи. Нанасяне на граничните отклонения (ISO 6284:1996) |
| БДС EN ISO 7437:2003 БДС EN ISO 7518:2003 | Технически чертежи. Строителни чертежи. Общи правила за разработване на работни чертежи на съставни части на готови конструкции (ISO 7437:1990) |
| БДС EN ISO 7437:2003 | Технически чертежи. Строителни чертежи. Опростено изобразяване на събаряне и реконструкция (ISO 7518:1983) |
| БДС EN ISO 7519:2001 БДС EN ISO 7519:2001 БДС EN ISO 8560:2001 | Технически чертежи. Строителни чертежи. |
|  | Общи принципи при изобразяване на планове на разположението и монтажни чертежи (ISO 7519:1991) |
| БДС EN ISO 7519:2001 | Технически чертежи. Строителни чертежи. Изобразяване на модулни размери, линии и мрежи (ISO 8560:1986) |
| БДС EN ISO 9431:2001 БДС EN ISO 11091:2003 | Строителни чертежи. Разположение на изображения, текстове и основни надписи върху чертожните листове (ISO 9431:1999) |
|  | Строителни чертежи – Чертежи за външни инсталации (ISO 11091:1994) |
| БДС ISO 2594:1998 | Строителни чертежи. Методи на проектиране |
| БДС ISO 4069:1999 | Чертежи на сгради и строителни съоръжения. Изобразяване на площи в разрези и изгледи. Общи принципи |

Инвестиционните проекти трябва да отговарят на изброените в таблицата стандарти или еквивалентни!

  - Изисквания към инвестиционните проекти

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ

| Обект: | Благоустрояване на междублокови пространства в ж.к."Дунав" и прилежаща улична мрежа |
| --- | --- |
| Фаза: | Работен инвестиционен проект |
| Възложител: | Община Гоце Делчев |

І. Съществуващо положение и изисквания към обектите

1. Съществуващо положение

Предмет на настоящото задание е благоустрояване на междублокови пространства в ж.к.“Дунав“, град Гоце Делчев и прилежащата улична мрежа – част от зоната с преобладаващ социален характер в ИПГВР на град Гоце Делчев. Обектът обхваща цялата територия на квартали 177, 1771, 1772, 1773, 253, 254 и 255 по плана на град Гоце Делчев, включително външните за квартала улици,  като попада в крайната източна част на зоната, като северната, източната и южната граница на обекта, съвпадат с нейните граници. Междублоковите пространства са оформени едновременно с изграждането на жилищния квартал през 70-те години на XX век.

Районът има сериозни проблеми по отношение на облагородяването на междублоковите пространства, изградеността на улици и тротоари. Тротоарните настилки са в лошо състояние и не отговарят на изискванията на Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. Озеленяването е неподдържано, като част от зелените площи се използват от жителите на квартала като нерегламентирани междублокови паркинги, поради тяхната занемареност и недостига на обособени паркоместа. Липсват изградени поливни системи за зелените площи. В отделни участъци от прилежащата улична мрежа липсва асфалтова настилка.

Цялостната архитектурно-художествена композиция на ж.к.„Дунав“ страда от еднообразие и монотонност, дължащи се на голямата повтаряемост на еднотипните панелни сгради.

### Настилката по цялото протежение на прилежащата улична мрежа е асфалтова, с различна степен на амортизация. На места асфалтът липсва или е разрушен с дупки по пътя. Не се наблюдава голям уличен наклон. Има частично изградени, но недостатъчни скосявания при тротоарите, като и в някои участъци се наблюдават нарушения на цялостта им. Улицата която граничи с речното корито на р.Градска и зелени площи е с по-висока денивелация, поради което е необходимо проектиране на укрепителни улични подпорни стени. Не са налични специализирани рампи и тактилни ивици за хора с увреждания.

### Решението на уличното осветление по ул.“Дунав“ и във вътрешно-кварталните улици не е енергоефективно.

### Озеленяването е с характерни за града видове, с налична широколистна растителност, като преобладаваща е ниската тревна растителност.

- Основни изисквания към обекта

- Осигуряване на единство и хармония между функционалното, технологичното и композиционното решение и с околната среда;

- Използване на високоефективни материали, оборудване и технологии за осигуряване на качествено изпълнение на обекта;

- Благоустройство и паркоустройство на прилежащия терен.

- Основни дейности, които да бъдат предвидени в отделните зони

- Изграждане, рехабилитация, възстановяване на зони за публичен отдих, като паркове, зелени площи, детски площадки и други, включително изграждане на поливни системи, поставяне на пейки, фонтани, статуи, паметници и други елементи от градското обзавеждане;

- Изграждане/ реконструкция/ рехабилитация на улична мрежа, пешеходни алеи и тротоари, пешеходни зони, места за паркиране на велосипеди, включително свързани дейности, като поставяне на указателни знаци, укрепителни улични подпорни стени, улични оттоци и др.;

- Рехабилитация и реконструкция на улични и пешеходни подходи;

- Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление и други мерки за повишаване на сигурността и предотвратяване на престъпността, като поставяне на осветление в публичното пространство и  др.;

- Създаване на достъпна градска среда, свързана с горните направления, включително подобряване на достъпа за хора с увреждания.

- Фази на проектиране

Проектът се разбработва във фаза работен проект.

III. Необходими проектни части

В съответствие с ИПГВР и ПУП на град Гоце Делчев, следва:

- Да се разработи работен проект по следните части: „Архитектурна", „Пътна“, „Конструкции” „Паркоустройство и благоустройство", "Геодезия", „Водоснабдяване и канализация“, „Електрическа“ (част електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически инсталации), План за безопасност и здраве, Проект за временна и постоянна организация на движението, Пожарна и аварийнна безопасност, План за управление на отпадъците, Техническа спецификация за възлагане на изпълнението на СМР;

- Да се спазят изискванията за достъпна архитектурна среда;

- Да се предвиди максимално озеленяване.

А. Част „Архитектурна"

- Да се предложи решение на отделните подобекти, като се предвидят зони за отдих и тематични площадки

- Да представи решение за функционално-пространствената композиция на обекта

- Да се представи решение за вписването на обекта в околната архитектурна и ландшафтна среда

- Да се спазят изискванията за достъпна градска среда

- Да се предвиди максимално озеленяване

- Да се представи ситуационно решение, детайли и други чертежи в подходящ мащаб

Неделима част от работния проект по част Архитектурна е обяснителната записка, която следва да съдържа пояснения относно функционално-пространственото и архитектурно-художественото решение на обекта и описва данните за постигнатите с проекта технико-икономически показатели.

Б. Част „Пътна“

- Да се изготви работен проект за основен ремонт на прилежащата улична мрежа по действаща регулация. Да се изработи проект за пълна рехабилитация на уличните настилки, а там където е необходимо да се разработи проект за възстановяване на носимоспособнастта на уличните конструкции. В участъците, където липсва асфалтиране да се предвиди изцяло нова пътна конструкция. Да се извърши обследване на съществуващата носимоспособност. Проектантът да предвиди нови бордюри и тротоарни настилки.

- Да се изготвят обяснителна записка, ситуация, надлъжен профил и подробни напречни профили през 20м., както и типов напречен профил.

- В местата на пешеходните пресичания да се предвидят понижения на бордюрите и тротоарите, а около препятствията да се предвидят тактилни настилки, съгласно изискванията на Наредба №4/01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания и да се представят детайли за изпълнението им.

- Да се дадат детайли за ракордиране на съществуващите съоръжения на инженерната инфраструктура в платното и тротоарите. При наличие на подземни съоръжения и комуникации в обхвата на обекта, да се представят решения за предпазването и функционирането им по време на ремонтните работи.

- Да се изготви проект за отводяване на пътното платно и тротоарите, съобразно съществуващата канализационна мрежа. В табличен вид да се представят данните за номерата и вида на уличните оттоци, дължината, диаметрите и наклоните на каналните връзки от уличните оттоци до местата на техните зауствания, коти на нивелетата на уличните оттоци, коти начало и заустване на каналните връзки, както и котите на дъната на уличните канали и капаците на ревизионните шахти.

- Да се разработят подходящи места за паркиране, като се спазят изискванията на Наредба № 4 за достъпна среда. Да се предложи подходяща схема за монтаж на антипаркинг елементи.  Кръстовищата да се решат с всички необходими мерки за безопасно движение на пешеходците преминаващи по пешеходната зона, както и прилагане на изискванията за достъпна среда.

- В участъка от улица с о.т.901 кв.255 до о.т.679 кв.1773 да се предвиди укрепителна подпорна стена с дължина около 580 мл по уличната регулация за укрепване на улицата;

В. Част „Геодезия"

- Да се изготви подробно геодезическо заснемане на съществуващия терен, шахти, вход-изходи на сгради и гаражи, ел.стълбове, дървесна растителност и всички др. в необходимия обхват, който да даде решение за пространственото положение (хоризонтално и вертикално) на обектите в прилежащата територия.

### Да се изготви подробно геодезическо заснемане на съществуващата пътна и тротоарна настилка. От положената геодезическа основа да се извърши заснемане на теренни и ситуационни подробности. Гъстотата на подробните точки да обезпечава достатъчна информация за проектните разработки - определяне на нивелетата и изчертаване на напречните профили на уличното платно.

### За уличното платно, тротоарите и озеленяването в обхвата на обекта да се разработи трасировъчен план. Чрез него да се осигури точното отлагане на проекта върху терена Разработката да се съгласува с проектантите по части. Задължително да се отразят съществуващите РГО и в количествените сметки да се предвиди тяхното възстановяване.

### При необходимост да се проектира изменение на съществуващата конфигурация на релефа, с оглед формиране на екологически и естетически издържана среда, както и осигуряване на отводняването.

### Част Геодезия да съдържа графична част /чертежи/, обяснителна записка и данни от геодезическите измервания.

Графичната част на част Геодезия на работния проект да включва:

- чертежи за вертикално планиране, изработени върху кадастрална основа от геодезическото заснемане, с височинно обвързване на сградите, съоръженията и обектите на техническата инфраструктура, с означения на теренни и проектни коти;

- трасировъчен план с подробен координатен регистър, разработен в съответствие с нормативните актове и инструкциите по геодезия и в степен на подробност, необходима за трасирането на обекта.

Обяснителната записка да бъде изготвена съгласно Наредба №4/ 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Г. Част „Паркоустройство, благоустрояване и озеленяване"

- Да се предложи решение за функционалното зониране и площоразпределението

- Да се предложи решение за площната композиция, алеите и алейните настилки

- Да се предложи решение за пространствената композиция и растителното оформяне

- Да се предложи решение за малките архитектурни форми и градинската пластика

Графичната част на работния проект да включва:

- проект за алейната мрежа с подробно котиране на алеите и площадките с оглед тяхното трасиране на място;

- проект за настилките с детайли за декоративните настилки;

- дендрологичен проект за дървесната, храстовата и цветната растителност;

- посадъчен проект;

- архитектурни работни проекти и детайли за архитектурните градински елементи и при необходимост - конструктивни проекти за градинските елементи, които представляват строителни съоръжения;

- проект за водоснабдяване и канализация на поземления имот с оглед осигуряване на поливането и поддържането на водните площи;

- проекти за електроснабдяване и външно художествено осветление на поземления имот или на сградата (сградите);

- вертикална планировка в обхвата на поземления имот - за случаите, в които не се изработва част трасировъчен план и вертикална планировка.

Чертежите да бъдат изработени в мащаба на геодезическата снимка, а детайлите - в подходящо избрани мащаби.

Обяснителната записка да включва:

- обосновка за функционалното и композиционното решение и подхода за конкретизиране на съгласуваната предходна фаза на проектиране, когато има такава

- обосновка за избраните материали и възможностите за етапност на реализацията на проекта

Д. Част „Водоснабдяване и канализация"

- При необходимост да се предвиди изместване на съществуващи, засегнати от благоустрояването водопроводи и канализации.

- Да се предвиди изграждането на чешми и фонтани.

- Да се посочат външните, включително площадковите ВиК инсталации.

- Да се обследва и проектира нова улична вътрешно квартална отводнителна мрежа.

- Да се изработи проект за осигуряване на поливането и поддържането на зелените площи, чрез собствен водоизточник (сондаж).

Чертежите на външните, включително площадковите водопроводни и канализационни мрежи да включват:

- ситуационен план;

- надлъжни профили;

- хоризонтални и вертикални разрези;

- монтажен план за външните водопроводни мрежи;

- детайли.

Обяснителната записка да включва:

- изходни данни и общи изисквания на заданието за проектиране;

- данни за: водоснабдяването и отвеждането на отпадъчните води и геоложката и хидроложката характеристика на района;

- обосновка за необходимостта от повишаване на напора и необходимостта от пречистване на питейните и отпадъчните води, данни за водопроводните и канализационните инсталации.

Е. Част „Електрическа"

Проектирането по част Електрическа (част електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически инсталации) трябва да включва детайли за монтаж и определяне на специфичните експлоатационни условия на електрическата уредба или отделни нейни елементи.

- Изработване за външни електроснабдителни и/или електрозахранващи мрежи, свързването на обекта с външните мрежи, вътрешните площадкови мрежи и електрическите инсталации на сградите.

- Изграждане на енергоспестяващо парково и алейно осветление с използване на иновативен енергиен източник в зеленото пространство.

- Да се изготви работен проект с преобладаващо фотоволтаично парково осветление. В зоните с необходимост от гарантирано осветление през цялата тъмна част на денонощието, следва да се предвидят светодиодни осветителни тела.

Обяснителната записка да съдържа:

- описание на възприетите технически решения;

- описание на мероприятията и степента на защита на електросъоръженията в зависимост от характеристиката на околната среда;

- информация за съвместимостта на елементите на вътрешните електрически инсталации с елементите на системите за автоматично регулиране на технологичния процес и санитарно-техническите инсталации, когато се предвижда самостоятелна част автоматизация на технологичните процеси и санитарно-техническите уредби;

- данни за общите изисквания за проектиране, вътрешните задания на другите проектни части и изходните данни за изработване на проекта, данни за наличните инсталации и уредби с оценка на тяхната надеждност и годност за ползване от основното и/или временното строителство;

- описание на организацията на външното електрозахранване с изяснени решения за енергосистемата и информационните пунктове, характеристика на трасетата, вид и конструкция на линията и оразмеряване на проводните връзки и апаратурата, данни за електрическите съоръжения в разпределителните уредби, трафопостовете, електроснабдителните и преобразувателните станции, тяхното оразмеряване и организация за измерване на параметрите на консумираната електрическа енергия;

- данни за площадковите електропреносни и информационни мрежи (вид, характеристика и оразмеряване);

- детайлите за монтаж и определяне на специфични експлоатационни условия на електрическата уредба или отделни нейни елементи; кабелните журнали - при необходимост по преценка на проектанта.

Обяснителната записка на част Електрическа на работния проект следва да бъде изготвена съгласно Наредба №4/ 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

При избора на стълбове и осветителни тела да бъдат спазени всички изисквания по действащите нормативни документи, БДС EN, европейски норми за осветеност, както и тези на експлоатационното дружество. Да се предвидят и аварийни връзки между новоизградените и съществуващите съоръжения.

Ж. План за безопасност и здраве

- Да се изготви план за безопасност и здраве, който да обхване всички части на проекта, да изясни специфичните изисквания при комплексното изпълнение на СМР, да обезпечи охрана на труда и опазване на околната среда през време на строителството.

- Да се предвидят мерки за избягване на замърсяване на околното пространство – места за измиване колелата на автомобилите и строителните машини.

- Да се определят вредните вещества които се очаква да се получат в следствие на предвидените РСМР и всички необходими мерки по опазване на околната среда.

За преглед от  лицето,  което изготвя комплексния доклад за съответствие да се представи един комплект папки съдържащи:

  - обяснителни записки на проекта с подробна мотивировка на приетите решения и допуснатите отклонения;

  - всички чертежи и детайли в действителен мащаб;

  - координати и координатни регистри - разпечатка и диск;

  - работни таблици;

  - количествени сметки и подробни ведомости;

  - обобщена количествена сметка;

  - магнитен носител с въведената входна информация.

З. Част „Конструкции”

В участъка на улица с о.т.901 кв.255 до о.т.679 кв.1773, улицата граничи със зелени площи и речното корито на р.Градска, които са на денивелация по-ниска от нивото на улицата. Да се предвиди изграждане на укрепителна подпорна стена с дължина около 580 мл по уличната регулация за укрепване на улицата;

- Основни нормативни актове

Работният проект да бъде разработен в съответствие с:

- Закон за устройство на територията

- Закон за техническите изисквания към продуктите и "Наредба за същественитe изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти"

- Наредба №2 за номенклатурата на видовете строежи

- Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

- Наредба №2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии

- Норми за проектиране на пътища

- Наредба № 4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд

- Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР

- Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване

- Наредба №3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана

- Наредба №4 за знаците и сигналите за безопасността на труда и противопожарната охрана

- Наредба №5 за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска

- Наредба № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 72 от 13.08.1999 г., в сила от 14.09.1999г.

- Наредба № І-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

- всички други действащи към момента нормативни актове и стандарти.

Към всички части да се представят и подробни количествени и количествено – стойностни сметки.

След преглед на проекта от лицето, което изготвя комплексния доклад за съответствие, упражняващо контрол по проектирането и приемането му от Община Гоце Делчев, проектната документация, количествените сметки и обобщената количествена сметка да се представят в 5 екземпляра на хартиен носител и 2 екземпляра на магнитен носител с окончателна информация.

Настоящото задание очертава минималните изисквания към проектанта. Проектът не следва да се ограничава до тези изисквания.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ

| Обект: | Благоустрояване на междублокови пространства ж.к.„Юг”, кв.86 |
| --- | --- |
| Фаза: | Работен инвестиционен проект |
| Възложител: | Община Гоце Делчев |

І. Съществуващо положение и изисквания към обектите

1. Съществуващо положение

Предмет на настоящото задание е благоустрояване на междублокови пространства в ж.к.“Юг“, кв.86, по плана на град Гоце Делчев – част от зоната с преобладаващ социален характер в ИПГВР на град Гоце Делчев.

Обектът изцяло попада в зоната, като неговата северна граница, съвпада със северната граница на социалната зона и граничи с публичната зона.  Междублоковите пространства са оформени едновременно с изграждането на жилищния квартал през 70-те години на XX век.

Районът има сериозни проблеми по отношение на облагородяването на междублоковите пространства, изградеността на улици и тротоари. Тротоарните настилки са в лошо състояние и не отговарят на изискванията на Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. Озеленяването е неподдържано, като част от зелените площи се използват от жителите на квартала като нерегламентирани междублокови паркинги, поради тяхната занемареност и недостига на обособени паркоместа. В отделни участъци от прилежащата улична мрежа липсва асфалтова настилка.

Цялостната архитектурно-художествена композиция на ж.к.„Юг“ страда от еднообразие и монотонност, дължащи се на голямата повтаряемост на еднотипните панелни сгради.

### Настилката по цялото протежение на прилежащата улична мрежа е асфалтова, с различна степен на амортизация. На места асфалтът липсва или е разрушен с дупки по пътя. Не се наблюдава голям уличен наклон. Има частично изградени, но недостатъчни скосявания при тротоарите, като и в някои участъци се наблюдават нарушения на цялостта им. Не са налични специализирани рампи и тактилни ивици за хора с увреждания.

### Решението на уличното осветление по ул.“Дунав“ и във вътрешнокварталните улици не е енергоефективно.

### Озеленяването е с характерни за града видове, с налична широколистна растителност, като преобладаваща е ниската тревна растителност.

- Основни изисквания към обекта

- Осигуряване на единство и хармония между функционалното, технологичното и композиционното решение и с околната среда;

- Използване на високоефективни материали, оборудване и технологии за осигуряване на качествено изпълнение на обекта;

- Благоустройство и паркоустройство на прилежащия терен.

- Основни дейности, които да бъдат предвидени в отделните зони

- Изграждане, рехабилитация, възстановяване на зони за публичен отдих, като паркове, зелени площи, детски площадки и други, включително изграждане на поливни системи, поставяне на пейки, фонтани, статуи, паметници и други елементи от градското обзавеждане;

- Изграждане/ реконструкция/ рехабилитация на улици, пешеходни алеи и тротоари, пешеходни зони, места за паркиране на велосипеди, включително свързани дейности, като поставяне на указателни знаци и др.;

- Рехабилитация и реконструкция на улични и пешеходни подходи;

- Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление и други мерки за повишаване на сигурността и предотвратяване на престъпността, като поставяне на осветление в публичното пространство и  др.;

- Създаване на достъпна градска среда, свързана с горните направления, включително подобряване на достъпа за хора с увреждания.

- Фази на проектиране

Проектът се разбработва във фаза работен проект.

III. Необходими проектни части

В съответствие с ИПГВР и ПУП на град Гоце Делчев, следва:

- Да се разработи работен проект по следните части: „Архитектурна", „Пътна“, „Паркоустройство и благоустройство", "Геодезия", „Водоснабдяване и канализация“, „Електрическа“ (част електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически инсталации), План за безопасност и здраве, Проект за временна и постоянна организация на движението, Пожарна и аварийнна безопасност, План за управление на отпадъците, Техническа спецификация за възлагане на изпълнението на СМР;

- Да се спазят изискванията за достъпна архитектурна среда;

- Да се предвиди максимално озеленяване.

А. Част „Архитектурна"

- Да се предложи решение на отделните подобекти, като се предвидят зони за отдих и тематични площадки

- Да представи решение за функционално-пространствената композиция на обекта

- Да се представи решение за вписването на обекта в околната архитектурна и ландшафтна среда

- Да се спазят изискванията за достъпна градска среда

- Да се предвиди максимално озеленяване

- Да се представи ситуационно решение, детайли и други чертежи в подходящ мащаб

Неделима част от работния проект по част Архитектурна е обяснителната записка, която следва да съдържа пояснения относно функционално-пространственото и архитектурно-художественото решение на обекта и описва данните за постигнатите с проекта технико-икономически показатели.

Б. Част „Пътна“

- Да се изготви работен проект за основен ремонт на прилежащата улична мрежа по действаща регулация. Да се изработи проект за пълна рехабилитация на уличните настилки, а там където е необходимо да се разработи проект за възстановяване на носимоспособнастта на уличните конструкции. В участъците, където липсва асфалтиране да се предвиди изцяло нова пътна конструкция. Да се извърши обследване на съществуващата носимоспособност. Проектантът да предвиди нови бордюри и тротоарни настилки.

- Да се изготвят обяснителна записка, ситуация, надлъжен профил и подробни напречни профили през 20м., както и типов напречен профил.

- В местата на пешеходните пресичания да се предвидят понижения на бордюрите и тротоарите, а около препятствията да се предвидят тактилни настилки, съгласно изискванията на Наредба №4/01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания и да се представят детайли за изпълнението им.

- Да се дадат детайли за ракордиране на съществуващите съоръжения на инженерната инфраструктура в платното и тротоарите. При наличие на подземни съоръжения и комуникации в обхвата на обекта, да се представят решения за предпазването и функционирането им по време на ремонтните работи.

- Да се изготви проект за отводяване на пътното платно и тротоарите, съобразно съществуващата канализационна мрежа. В табличен вид да се представят данните за номерата и вида на уличните оттоци, дължината, диаметрите и наклоните на каналните връзки от уличните оттоци до местата на техните зауствания, коти на нивелетата на уличните оттоци, коти начало и заустване на каналните връзки, както и котите на дъната на уличните канали и капаците на ревизионните шахти.

- Да се разработят подходящи места за паркиране, като се спазят изискванията на Наредба № 4 за достъпна среда. Да се предложи подходяща схема за монтаж на антипаркинг елементи. Кръстовищата да се решат с всички необходими мерки за безопасно движение на пешеходците преминаващи по пешеходната зона, както и прилагане на изискванията за достъпна среда.

В. Част „Геодезия"

- Да се изготви подробно геодезическо заснемане на съществуващия терен, шахти, вход-изходи на сгради и гаражи, ел.стълбове, дървесна растителност и всички др. в необходимия обхват, който да даде решение за пространственото положение (хоризонтално и вертикално) на обектите в прилежащата територия.

### Да се изготви подробно геодезическо заснемане на съществуващата пътна и тротоарна настилка. От положената геодезическа основа да се извърши заснемане на теренни и ситуационни подробности. Гъстотата на подробните точки да обезпечава достатъчна информация за проектните разработки - определяне на нивелетата и изчертаване на напречните профили на уличното платно.

### За уличното платно, тротоарите и озеленяването в обхвата на обекта да се разработи трасировъчен план. Чрез него да се осигури точното отлагане на проекта върху терена Разработката да се съгласува с проектантите по части. Задължително да се отразят съществуващите РГО и в количествените сметки да се предвиди тяхното възстановяване.

### При необходимост да се проектира изменение на съществуващата конфигурация на релефа, с оглед формиране на екологически и естетически издържана среда, както и осигуряване на отводняването.

### Част Геодезия да съдържа графична част /чертежи/, обяснителна записка и данни от геодезическите измервания.

Графичната част на част Геодезия на работния проект да включва:

- чертежи за вертикално планиране, изработени върху кадастрална основа от геодезическото заснемане, с височинно обвързване на сградите, съоръженията и обектите на техническата инфраструктура, с означения на теренни и проектни коти;

- трасировъчен план с подробен координатен регистър, разработен в съответствие с нормативните актове и инструкциите по геодезия и в степен на подробност, необходима за трасирането на обекта.

Обяснителната записка да бъде изготвена съгласно Наредба №4/ 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Г. Част „Паркоустройство, благоустрояване и озеленяване"

- Да се предложи решение за функционалното зониране и площоразпределението

- Да се предложи решение за площната композиция, алеите и алейните настилки

- Да се предложи решение за пространствената композиция и растителното оформяне

- Да се предложи решение за малките архитектурни форми и градинската пластика

Графичната част на работния проект да включва:

- проект за алейната мрежа с подробно котиране на алеите и площадките с оглед тяхното трасиране на място;

- проект за настилките с детайли за декоративните настилки;

- дендрологичен проект за дървесната, храстовата и цветната растителност;

- посадъчен проект;

- архитектурни работни проекти и детайли за архитектурните градински елементи и при необходимост - конструктивни проекти за градинските елементи, които представляват строителни съоръжения;

- проект за водоснабдяване и канализация на поземления имот с оглед осигуряване на поливането и поддържането на водните площи;

- проекти за електроснабдяване и външно художествено осветление на поземления имот или на сградата (сградите);

- вертикална планировка в обхвата на поземления имот - за случаите, в които не се изработва част трасировъчен план и вертикална планировка.

Чертежите да бъдат изработени в мащаба на геодезическата снимка, а детайлите - в подходящо избрани мащаби.

Обяснителната записка да включва:

- обосновка за функционалното и композиционното решение и подхода за конкретизиране на съгласуваната предходна фаза на проектиране, когато има такава

- обосновка за избраните материали и възможностите за етапност на реализацията на проекта

Д. Част „Водоснабдяване и канализация"

- При необходимост да се предвиди изместване на съществуващи, засегнати от благоустрояването водопроводи и канализации.

- Да се предвиди изграждането на чешми и фонтани.

- Да се посочат външните, включително площадковите ВиК инсталации.

- Да се обследва и проектира нова улична вътрешно квартална отводнителна мрежа.

- Да се изработи проект за осигуряване на поливането и поддържането на зелените площи, чрез собствен водоизточник (сондаж).

Чертежите на външните, включително площадковите водопроводни и канализационни мрежи да включват:

- ситуационен план;

- надлъжни профили;

- хоризонтални и вертикални разрези;

- монтажен план за външните водопроводни мрежи;

- детайли.

Обяснителната записка да включва:

- изходни данни и общи изисквания на заданието за проектиране;

- данни за: водоснабдяването и отвеждането на отпадъчните води и геоложката и хидроложката характеристика на района;

- обосновка за необходимостта от повишаване на напора и необходимостта от пречистване на питейните и отпадъчните води, данни за водопроводните и канализационните инсталации.

Е. Част „Електрическа"

Проектирането по част Електрическа (част електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически инсталации) трябва да включва детайли за монтаж и определяне на специфичните експлоатационни условия на електрическата уредба или отделни нейни елементи.

- Изработване за външни електроснабдителни и/или електрозахранващи мрежи, свързването на обекта с външните мрежи, вътрешните площадкови мрежи и електрическите инсталации на сградите.

- Изграждане на енергоспестяващо парково и алейно осветление с използване на иновативен енергиен източник в зеленото пространство.

- Да се изготви работен проект с преобладаващо фотоволтаично парково осветление. В зоните с необходимост от гарантирано осветление през цялата тъмна част на денонощието, следва да се предвидят светодиодни осветителни тела.

Обяснителната записка да съдържа:

- описание на възприетите технически решения;

- описание на мероприятията и степента на защита на електросъоръженията в зависимост от характеристиката на околната среда;

- информация за съвместимостта на елементите на вътрешните електрически инсталации с елементите на системите за автоматично регулиране на технологичния процес и санитарно-техническите инсталации, когато се предвижда самостоятелна част автоматизация на технологичните процеси и санитарно-техническите уредби;

- данни за общите изисквания за проектиране, вътрешните задания на другите проектни части и изходните данни за изработване на проекта, данни за наличните инсталации и уредби с оценка на тяхната надеждност и годност за ползване от основното и/или временното строителство;

- описание на организацията на външното електрозахранване с изяснени решения за енергосистемата и информационните пунктове, характеристика на трасетата, вид и конструкция на линията и оразмеряване на проводните връзки и апаратурата, данни за електрическите съоръжения в разпределителните уредби, трафопостовете, електроснабдителните и преобразувателните станции, тяхното оразмеряване и организация за измерване на параметрите на консумираната електрическа енергия;

- данни за площадковите електропреносни и информационни мрежи (вид, характеристика и оразмеряване);

- детайлите за монтаж и определяне на специфични експлоатационни условия на електрическата уредба или отделни нейни елементи; кабелните журнали - при необходимост по преценка на проектанта.

Обяснителната записка на част Електрическа на работния проект следва да бъде изготвена съгласно Наредба №4/ 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

При избора на стълбове и осветителни тела да бъдат спазени всички изисквания по действащите нормативни документи, БДС EN, европейски норми за осветеност, както и тези на експлоатационното дружество. Да се предвидят и аварийни връзки между новоизградените и съществуващите съоръжения.

Ж. План за безопасност и здраве

- Да се изготви план за безопасност и здраве, който да обхване всички части на проекта, да изясни специфичните изисквания при комплексното изпълнение на СМР, да обезпечи охрана на труда и опазване на околната среда през време на строителството.

- Да се предвидят мерки за избягване на замърсяване на околното пространство – места за измиване колелата на автомобилите и строителните машини.

- Да се определят вредните вещества които се очаква да се получат в следствие на предвидените РСМР и всички необходими мерки по опазване на околната среда.

За преглед от  лицето,  което изготвя комплексния доклад за съответствие да се представи един комплект папки съдържащи:

  - обяснителни записки на проекта с подробна мотивировка на приетите решения и допуснатите отклонения;

  - всички чертежи и детайли в действителен мащаб;

  - координати и координатни регистри - разпечатка и диск;

  - работни таблици;

  - количествени сметки и подробни ведомости;

  - обобщена количествена сметка;

  - магнитен носител с въведената входна информация.

- Основни нормативни актове

Работният проект да бъде разработен в съответствие с:

- Закон за устройство на територията

- Закон за техническите изисквания към продуктите и "Наредба за същественитe изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти"

- Наредба №2 за номенклатурата на видовете строежи

- Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

- Наредба №2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии

- Норми за проектиране на пътища

- Наредба № 4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд

- Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР

- Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване

- Наредба №3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана

- Наредба №4 за знаците и сигналите за безопасността на труда и противопожарната охрана

- Наредба №5 за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска

- Наредба № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 72 от 13.08.1999 г., в сила от 14.09.1999г.

- Наредба № І-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

- всички други действащи към момента нормативни актове и стандарти.

Към всички части да се представят и подробни количествени и количествено – стойностни сметки.

След преглед на проекта от лицето, което изготвя комплексния доклад за съответствие, упражняващо контрол по проектирането и приемането му от Община Гоце Делчев, проектната документация, количествените сметки и обобщената количествена сметка да се представят в 5 екземпляра на хартиен носител и 2 екземпляра на магнитен носител с окончателна информация.

Настоящото задание очертава минималните изисквания към проектанта. Проектът не следва да се ограничава до тези изисквания.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ

| Обект: | Благоустрояване на междублоково пространство в кв.52 |
| --- | --- |
| Фаза: | Работен инвестиционен проект |
| Възложител: | Община Гоце Делчев |

І. Съществуващо положение и изисквания към обектите

1. Съществуващо положение

Предмет на настоящото задание е благоустрояване на междублоково пространство в кв.52, по плана на град Гоце Делчев – част от зоната с преобладаващ социален характер в ИПГВР на град Гоце Делчев. Обектът изцяло попада в зоната, като неговите южна и северозападна граница, съвпадат с границата на самата социална зона и граничат с публичната зона.

Районът има сериозни проблеми по отношение на облагородяването на междублоковите пространства, изградеността на улици и тротоари. Тротоарните настилки са в лошо състояние и не отговарят на изискванията на Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. Озеленяването е неподдържано, като част от зелените площи се използват от жителите на квартала като нерегламентирани междублокови паркинги, поради тяхната занемареност и недостига на обособени паркоместа. В отделни участъци от прилежащата улична мрежа липсва асфалтова настилка.

### Настилката по цялото протежение на прилежащата улична мрежа е асфалтова, с различна степен на амортизация. На места асфалтът липсва или е разрушен с дупки по пътя. Не се наблюдава голям уличен наклон. Има частично изградени, но недостатъчни скосявания при тротоарите, като и в някои участъци се наблюдават нарушения на цялостта им. Не са налични специализирани рампи и тактилни ивици за хора с увреждания. Решението на уличното осветление не е енергоефективно.  Озеленяването е с характерни за града видове, с налична широколистна растителност, като преобладаваща е ниската тревна растителност.

- Основни изисквания към обекта

- Осигуряване на единство и хармония между функционалното, технологичното и композиционното решение и с околната среда;

- Използване на високоефективни материали, оборудване и технологии за осигуряване на качествено изпълнение на обекта;

- Благоустройство и паркоустройство на прилежащия терен.

- Основни дейности, които да бъдат предвидени в отделните зони

- Изграждане, рехабилитация, възстановяване на зони за публичен отдих, като паркове, зелени площи, детски площадки и други, включително изграждане на поливни системи, поставяне на пейки, фонтани, статуи, паметници и други елементи от градското обзавеждане;

- Изграждане/ реконструкция/ рехабилитация на улици, пешеходни алеи и тротоари, пешеходни зони, места за паркиране на велосипеди, включително свързани дейности, като поставяне на указателни знаци и др.;

- Рехабилитация и реконструкция на улични и пешеходни подходи;

- Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление и други мерки за повишаване на сигурността и предотвратяване на престъпността, като поставяне на осветление в публичното пространство и  др.;

- Създаване на достъпна градска среда, свързана с горните направления, включително подобряване на достъпа за хора с увреждания.

- Фази на проектиране

Проектът се разбработва във фаза работен проект.

III. Необходими проектни части

В съответствие с ИПГВР и ПУП на град Гоце Делчев, следва:

- Да се разработи работен проект по следните части: „Архитектурна", „Пътна“, „Паркоустройство и благоустройство", "Геодезия", „Водоснабдяване и канализация“, „Електрическа“ (част електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически инсталации), План за безопасност и здраве, Проект за временна и постоянна организация на движението, Пожарна и аварийнна безопасност, План за управление на отпадъците, Техническа спецификация за възлагане на изпълнението на СМР;   Да се спазят изискванията за достъпна архитектурна среда;

- Да се предвиди максимално озеленяване.

А. Част „Архитектурна"

- Да се предложи решение на отделните подобекти, като се предвидят зони за отдих и тематични площадки

- Да представи решение за функционално-пространствената композиция на обекта

- Да се представи решение за вписването на обекта в околната архитектурна и ландшафтна среда

- Да се спазят изисканията за достъпна градска среда

- Да се предвиди максимално озеленяване

- Да се представи ситуационно решение, детайли и други чертежи в подходящ мащаб

Неделима част от работния проект по част Архитектурна е обяснителната записка, която следва да съдържа пояснения относно функционално-пространственото и архитектурно-художественото решение на обекта и описва данните за постигнатите с проекта технико-икономически показатели.

Б. Част „Пътна“

- Да се изготви работен проект за основен ремонт на прилежащата улична мрежа по действаща регулация. Да се изработи проект за пълна рехабилитация на уличните настилки, а там където е необходимо да се разработи проект за възстановяване на носимоспособнастта на уличните конструкции. В участъците, където липсва асфалтиране да се предвиди изцяло нова пътна конструкция. Да се извърши обследване на съществуващата носимоспособност. Проектантът да предвиди нови бордюри и тротоарни настилки.

- Да се изготвят обяснителна записка, ситуация, надлъжен профил и подробни напречни профили през 20м., както и типов напречен профил.

- В местата на пешеходните пресичания да се предвидят понижения на бордюрите и тротоарите, а около препятствията да се предвидят тактилни настилки, съгласно изискванията на Наредба №4/01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания и да се представят детайли за изпълнението им.

- Да се дадат детайли за ракордиране на съществуващите съоръжения на инженерната инфраструктура в платното и тротоарите. При наличие на подземни съоръжения и комуникации в обхвата на обекта, да се представят решения за предпазването и функционирането им по време на ремонтните работи.

- Да се изготви проект за отводяване на пътното платно и тротоарите, съобразно съществуващата канализационна мрежа. В табличен вид да се представят данните за номерата и вида на уличните оттоци, дължината, диаметрите и наклоните на каналните връзки от уличните оттоци до местата на техните зауствания, коти на нивелетата на уличните оттоци, коти начало и заустване на каналните връзки, както и котите на дъната на уличните канали и капаците на ревизионните шахти.

- Да се разработят подходящи места за паркиране, като се спазят изискванията на Наредба № 4 за достъпна среда. Да се предложи подходяща схема за монтаж на антипаркинг елементи. Кръстовищата да се решат с всички необходими мерки за безопасно движение на пешеходците преминаващи по пешеходната зона, както и прилагане на изискванията за достъпна среда.

В. Част „Геодезия"

- Да се изготви подробно геодезическо заснемане на съществуващия терен, шахти, вход-изходи на сгради и гаражи, ел.стълбове, дървесна растителност и всички др. в необходимия обхват, който да даде решение за пространственото положение (хоризонтално и вертикално) на обектите в прилежащата територия.

### Да се изготви подробно геодезическо заснемане на съществуващата пътна и тротоарна настилка. От положената геодезическа основа да се извърши заснемане на теренни и ситуационни подробности. Гъстотата на подробните точки да обезпечава достатъчна информация за проектните разработки - определяне на нивелетата и изчертаване на напречните профили на уличното платно.

### За уличното платно, тротоарите и озеленяването в обхвата на обекта да се разработи трасировъчен план. Чрез него да се осигури точното отлагане на проекта върху терена Разработката да се съгласува с проектантите по части. Задължително да се отразят съществуващите РГО и в количествените сметки да се предвиди тяхното възстановяване.

### При необходимост да се проектира изменение на съществуващата конфигурация на релефа, с оглед формиране на екологически и естетически издържана среда, както и осигуряване на отводняването.

### Част Геодезия да съдържа графична част /чертежи/, обяснителна записка и данни от геодезическите измервания.

Графичната част на част Геодезия на работния проект да включва:

- чертежи за вертикално планиране, изработени върху кадастрална основа от геодезическото заснемане, с височинно обвързване на сградите, съоръженията и обектите на техническата инфраструктура, с означения на теренни и проектни коти;

- трасировъчен план с подробен координатен регистър, разработен в съответствие с нормативните актове и инструкциите по геодезия и в степен на подробност, необходима за трасирането на обекта.

Обяснителната записка да бъде изготвена съгласно Наредба №4/ 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Г. Част „Паркоустройство, благоустрояване и озеленяване"

- Да се предложи решение за функционалното зониране и площоразпределението

- Да се предложи решение за площната композиция, алеите и алейните настилки

- Да се предложи решение за пространствената композиция и растителното оформяне

- Да се предложи решение за малките архитектурни форми и градинската пластика

Графичната част на работния проект да включва:

- проект за алейната мрежа с подробно котиране на алеите и площадките с оглед тяхното трасиране на място;

- проект за настилките с детайли за декоративните настилки;

- дендрологичен проект за дървесната, храстовата и цветната растителност;

- посадъчен проект;

- архитектурни работни проекти и детайли за архитектурните градински елементи и при необходимост - конструктивни проекти за градинските елементи, които представляват строителни съоръжения;

- проект за водоснабдяване и канализация на поземления имот с оглед осигуряване на поливането и поддържането на водните площи;

- проекти за електроснабдяване и външно художествено осветление на поземления имот или на сградата (сградите);

- вертикална планировка в обхвата на поземления имот - за случаите, в които не се изработва част трасировъчен план и вертикална планировка.

Чертежите да бъдат изработени в мащаба на геодезическата снимка, а детайлите - в подходящо избрани мащаби.

Обяснителната записка да включва:

- обосновка за функционалното и композиционното решение и подхода за конкретизиране на съгласуваната предходна фаза на проектиране, когато има такава

- обосновка за избраните материали и възможностите за етапност на реализацията на проекта

Д. Част „Водоснабдяване и канализация"

- При необходимост да се предвиди изместване на съществуващи, засегнати от благоустрояването водопроводи и канализации.

- Да се предвиди изграждането на чешми и фонтани.

- Да се посочат външните, включително площадковите ВиК инсталации.

- Да се обследва и проектира нова улична вътрешно квартална отводнителна мрежа.

Чертежите на външните, включително площадковите водопроводни и канализационни мрежи да включват:

- ситуационен план;

- надлъжни профили;

- хоризонтални и вертикални разрези;

- монтажен план за външните водопроводни мрежи;

- детайли.

Обяснителната записка да включва:

- изходни данни и общи изисквания на заданието за проектиране;

- данни за: водоснабдяването и отвеждането на отпадъчните води и геоложката и хидроложката характеристика на района;

- обосновка за необходимостта от повишаване на напора и необходимостта от пречистване на питейните и отпадъчните води, данни за водопроводните и канализационните инсталации.

Е. Част „Електрическа"

Проектирането по част Електрическа (част електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически инсталации) трябва да включва детайли за монтаж и определяне на специфичните експлоатационни условия на електрическата уредба или отделни нейни елементи.

- Изработване за външни електроснабдителни и/или електрозахранващи мрежи, свързването на обекта с външните мрежи, вътрешните площадкови мрежи и електрическите инсталации на сградите.

- Изграждане на енергоспестяващо парково и алейно осветление с използване на иновативен енергиен източник в зеленото пространство.

- Да се изготви работен проект с преобладаващо фотоволтаично парково осветление. В зоните с необходимост от гарантирано осветление през цялата тъмна част на денонощието, следва да се предвидят светодиодни осветителни тела.

Обяснителната записка да съдържа:

- описание на възприетите технически решения;

- описание на мероприятията и степента на защита на електросъоръженията в зависимост от характеристиката на околната среда;

- информация за съвместимостта на елементите на вътрешните електрически инсталации с елементите на системите за автоматично регулиране на технологичния процес и санитарно-техническите инсталации, когато се предвижда самостоятелна част автоматизация на технологичните процеси и санитарно-техническите уредби;

- данни за общите изисквания за проектиране, вътрешните задания на другите проектни части и изходните данни за изработване на проекта, данни за наличните инсталации и уредби с оценка на тяхната надеждност и годност за ползване от основното и/или временното строителство;

- описание на организацията на външното електрозахранване с изяснени решения за енергосистемата и информационните пунктове, характеристика на трасетата, вид и конструкция на линията и оразмеряване на проводните връзки и апаратурата, данни за електрическите съоръжения в разпределителните уредби, трафопостовете, електроснабдителните и преобразувателните станции, тяхното оразмеряване и организация за измерване на параметрите на консумираната електрическа енергия;

- данни за площадковите електропреносни и информационни мрежи (вид, характеристика и оразмеряване);

- детайлите за монтаж и определяне на специфични експлоатационни условия на електрическата уредба или отделни нейни елементи; кабелните журнали - при необходимост по преценка на проектанта.

Обяснителната записка на част Електрическа на работния проект следва да бъде изготвена съгласно Наредба №4/ 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

При избора на стълбове и осветителни тела да бъдат спазени всички изисквания по действащите нормативни документи, БДС EN, европейски норми за осветеност, както и тези на експлоатационното дружество. Да се предвидят и аварийни връзки между новоизградените и съществуващите съоръжения.

Ж. План за безопасност и здраве

- Да се изготви план за безопасност и здраве, който да обхване всички части на проекта, да изясни специфичните изисквания при комплексното изпълнение на СМР, да обезпечи охрана на труда и опазване на околната среда през време на строителството.

- Да се предвидят мерки за избягване на замърсяване на околното пространство – места за измиване колелата на автомобилите и строителните машини.

- Да се определят вредните вещества които се очаква да се получат в следствие на предвидените РСМР и всички необходими мерки по опазване на околната среда.

За преглед от  лицето,  което изготвя комплексния доклад за съответствие да се представи един комплект папки съдържащи:

  - обяснителни записки на проекта с подробна мотивировка на приетите решения и допуснатите отклонения;

  - всички чертежи и детайли в действителен мащаб;

  - координати и координатни регистри - разпечатка и диск;

  - работни таблици;

  - количествени сметки и подробни ведомости;

  - обобщена количествена сметка;

  - магнитен носител с въведената входна информация.

- Основни нормативни актове

Работният проект да бъде разработен в съответствие с:

- Закон за устройство на територията

- Закон за техническите изисквания към продуктите и "Наредба за същественитe изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти"

- Наредба №2 за номенклатурата на видовете строежи

- Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

- Наредба №2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии

- Норми за проектиране на пътища

- Наредба № 4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включителн за хората с увреждания

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд

- Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР

- Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване

- Наредба №3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана

- Наредба №4 за знаците и сигналите за безопасността на труда и противопожарната охрана

- Наредба №5 за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска

- Наредба № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 72 от 13.08.1999 г., в сила от 14.09.1999г.

- Наредба № І-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

- всички други действащи към момента нормативни актове и стандарти.

Към всички части да се представят и подробни количествени и количествено – стойностни сметки.

След преглед на проекта от лицето, което изготвя комплексния доклад за съответствие, упражняващо контрол по проектирането и приемането му от Община Гоце Делчев, проектната документация, количествените сметки и обобщената количествена сметка да се представят в 5 екземпляра на хартиен носител и 2 екземпляра на магнитен носител с окончателна информация.

Настоящото задание очертава минималните изисквания към проектанта. Проектът не следва да се ограничава до тези изисквания.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ

| Обект: | Реконструкция на ул.“Бяло море“ и прилежащо междублоково пространство в кв.107 |
| --- | --- |
| Фаза: | Работен инвестиционен проект |
| Възложител: | Община Гоце Делчев |

І. Съществуващо положение и изисквания към обектите

1. Съществуващо положение

Предмет на настоящото задание е реконструкция на ул.“Бяло море“ и прилежащо междублоково пространство в кв.107, по плана на град Гоце Делчев - част от централната градска част и зоната с публични функции с висока обществена значимост в ИПГВР на град Гоце Делчев. Обектът изцяло попада в зоната, като ул.„Бяло море“ съвпада с югозападната граница на публичната зона. Междублоковите пространства са изградени през 70-те години на XX век.

Районът има сериозни проблеми по отношение на облагородяването на междублоковите пространства, изградеността на улици и тротоари. Тротоарните настилки са в лошо състояние и не отговарят на изискванията на Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. Озеленяването е неподдържано, като част от зелените площи се използват от жителите на квартала като нерегламентирани междублокови паркинги, поради тяхната занемареност и недостига на обособени паркоместа. В отделни участъци от прилежащата улична мрежа липсва асфалтова настилка.

### Настилката по протежение на уличната мрежа е от гранитни павета и асфалтова, с различна степен на амортизация. На места асфалтът липсва или е разрушен с дупки по пътя. Не се наблюдава голям уличен наклон. Има частично изградени, но недостатъчни скосявания при тротоарите, като и в някои участъци се наблюдават нарушения на цялостта им. Не са налични специализирани рампи и тактилни ивици за хора с увреждания.

### Решението на уличното осветление по ул.“Бяло море“ и във вътрешнокварталните улици не е енергоефективно.

### Озеленяването е с характерни за града видове, с налична широколистна растителност, като преобладаваща е ниската тревна растителност.

- Основни изисквания към обекта

- Осигуряване на единство и хармония между функционалното, технологичното и композиционното решение и с околната среда;

- Използване на високоефективни материали, оборудване и технологии за осигуряване на качествено изпълнение на обекта;

- Благоустройство и паркоустройство на прилежащия терен.

- Основни дейности, които да бъдат предвидени в отделните зони

- Изграждане, рехабилитация, възстановяване на зони за публичен отдих, като паркове, зелени площи, детски площадки и други, включително изграждане на поливни системи, поставяне на пейки, фонтани, статуи, паметници и други елементи от градското обзавеждане;

- Изграждане/ реконструкция/ рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, пешеходни зони, места за паркиране на велосипеди, включително свързани дейности, като поставяне на указателни знаци и др.;

- Рехабилитация и реконструкция на улични и пешеходни подходи;

- Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление и други мерки за повишаване на сигурността и предотвратяване на престъпността, като поставяне на осветление в публичното пространство и  др.;

- Създаване на достъпна градска среда, свързана с горните направления, включително подобряване на достъпа за хора с увреждания.

- Фази на проектиране

Проектът се разбработва във фаза работен проект.

III. Необходими проектни части

В съответствие с ИПГВР и ПУП на град Гоце Делчев, следва:

- Да се разработи работен проект по следните части: „Архитектурна", „Пътна“, „Паркоустройство и благоустройство", "Геодезия", „Водоснабдяване и канализация“, „Електрическа“ (част електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически инсталации), План за безопасност и здраве, Проект за временна и постоянна организация на движението, Пожарна и аварийнна безопасност, План за управление на отпадъците, Техническа спецификация за възлагане на изпълнението на СМР;

- Да се спазят изискванията за достъпна архитектурна среда;

- Да се предвиди максимално озеленяване.

А. Част „Архитектурна"

- Да се предложи решение на отделните подобекти, като се предвидят зони за отдих и тематични площадки

- Да представи решение за функционално-пространствената композиция на обекта

- Да се представи решение за вписването на обекта в околната архитектурна и ландшафтна среда

- Да се спазят изискванията за достъпна градска среда

- Да се предвиди максимално озеленяване

- Да се представи ситуационно решение, детайли и други чертежи в подходящ мащаб

Неделима част от работния проект по част Архитектурна е обяснителната записка, която следва да съдържа пояснения относно функционално-пространственото и архитектурно-художественото решение на обекта и описва данните за постигнатите с проекта технико-икономически показатели.

Б. Част „Пътна“

- Да се изготви работен проект за основен ремонт на прилежащата улична мрежа по действаща регулация. Да се изработи проект за пълна рехабилитация на уличните настилки, а там където е необходимо да се разработи проект за възстановяване на носимоспособнастта на уличните конструкции. В участъците, където липсва асфалтиране да се предвиди изцяло нова пътна конструкция. Да се извърши обследване на съществуващата носимоспособност. Проектантът да предвиди нови бордюри и тротоарни настилки.

- Да се изготвят обяснителна записка, ситуация, надлъжен профил и подробни напречни профили през 20м., както и типов напречен профил.

- В местата на пешеходните пресичания да се предвидят понижения на бордюрите и тротоарите, а около препятствията да се предвидят тактилни настилки, съгласно изискванията на Наредба №4/01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания и да се представят детайли за изпълнението им.

- Да се дадат детайли за ракордиране на съществуващите съоръжения на инженерната инфраструктура в платното и тротоарите. При наличие на подземни съоръжения и комуникации в обхвата на обекта, да се представят решения за предпазването и функционирането им по време на ремонтните работи.

- Да се изготви проект за отводяване на пътното платно и тротоарите, съобразно съществуващата канализационна мрежа. В табличен вид да се представят данните за номерата и вида на уличните оттоци, дължината, диаметрите и наклоните на каналните връзки от уличните оттоци до местата на техните зауствания, коти на нивелетата на уличните оттоци, коти начало и заустване на каналните връзки, както и котите на дъната на уличните канали и капаците на ревизионните шахти.

- Да се разработят подходящи места за паркиране, като се спазят изискванията на Наредба № 4 за достъпна среда. Да се предложи подходяща схема за монтаж на антипаркинг елементи. Кръстовищата да се решат с всички необходими мерки за безопасно движение на пешеходците преминаващи по пешеходната зона, както и прилагане на изискванията за достъпна среда.

В. Част „Геодезия"

- Да се изготви подробно геодезическо заснемане на съществуващия терен, шахти, вход-изходи на сгради и гаражи, ел.стълбове, дървесна растителност и всички др. в необходимия обхват, който да даде решение за пространственото положение (хоризонтално и вертикално) на обектите в прилежащата територия.

### Да се изготви подробно геодезическо заснемане на съществуващата пътна и тротоарна настилка. От положената геодезическа основа да се извърши заснемане на теренни и ситуационни подробности. Гъстотата на подробните точки да обезпечава достатъчна информация за проектните разработки - определяне на нивелетата и изчертаване на напречните профили на уличното платно.

### За уличното платно, тротоарите и озеленяването в обхвата на обекта да се разработи трасировъчен план. Чрез него да се осигури точното отлагане на проекта върху терена Разработката да се съгласува с проектантите по части. Задължително да се отразят съществуващите РГО и в количествените сметки да се предвиди тяхното възстановяване.

### При необходимост да се проектира изменение на съществуващата конфигурация на релефа, с оглед формиране на екологически и естетически издържана среда, както и осигуряване на отводняването.

### Част Геодезия да съдържа графична част /чертежи/, обяснителна записка и данни от геодезическите измервания.

Графичната част на част Геодезия на работния проект да включва:

- чертежи за вертикално планиране, изработени върху кадастрална основа от геодезическото заснемане, с височинно обвързване на сградите, съоръженията и обектите на техническата инфраструктура, с означения на теренни и проектни коти;

- трасировъчен план с подробен координатен регистър, разработен в съответствие с нормативните актове и инструкциите по геодезия и в степен на подробност, необходима за трасирането на обекта.

Обяснителната записка да бъде изготвена съгласно Наредба №4/ 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Г. Част „Паркоустройство, благоустрояване и озеленяване"

- Да се предложи решение за функционалното зониране и площоразпределението

- Да се предложи решение за площната композиция, алеите и алейните настилки

- Да се предложи решение за пространствената композиция и растителното оформяне

- Да се предложи решение за малките архитектурни форми и градинската пластика

Графичната част на работния проект да включва:

- проект за алейната мрежа с подробно котиране на алеите и площадките с оглед тяхното трасиране на място;

- проект за настилките с детайли за декоративните настилки;

- дендрологичен проект за дървесната, храстовата и цветната растителност;

- посадъчен проект;

- архитектурни работни проекти и детайли за архитектурните градински елементи и при необходимост - конструктивни проекти за градинските елементи, които представляват строителни съоръжения;

- проект за водоснабдяване и канализация на поземления имот с оглед осигуряване на поливането и поддържането на водните площи;

- проекти за електроснабдяване и външно художествено осветление на поземления имот или на сградата (сградите);

- вертикална планировка в обхвата на поземления имот - за случаите, в които не се изработва част трасировъчен план и вертикална планировка.

Чертежите да бъдат изработени в мащаба на геодезическата снимка, а детайлите - в подходящо избрани мащаби.

Обяснителната записка да включва:

- обосновка за функционалното и композиционното решение и подхода за конкретизиране на съгласуваната предходна фаза на проектиране, когато има такава

- обосновка за избраните материали и възможностите за етапност на реализацията на проекта

Д. Част „Водоснабдяване и канализация"

- При необходимост да се предвиди изместване на съществуващи, засегнати от благоустрояването водопроводи и канализации.

- Да се предвиди изграждането на чешми и фонтани.

- Да се посочат външните, включително площадковите ВиК инсталации.

- Да се обследва и проектира нова улична вътрешно квартална отводнителна мрежа.

- Да се посочат външните, включително площадковите ВиК инсталации.

Чертежите на външните, включително площадковите водопроводни и канализационни мрежи да включват:

- ситуационен план;

- надлъжни профили;

- хоризонтални и вертикални разрези;

- монтажен план за външните водопроводни мрежи;

- детайли.

Обяснителната записка да включва:

- изходни данни и общи изисквания на заданието за проектиране;

- данни за: водоснабдяването и отвеждането на отпадъчните води и геоложката и хидроложката характеристика на района;

- обосновка за необходимостта от повишаване на напора и необходимостта от пречистване на питейните и отпадъчните води, данни за водопроводните и канализационните инсталации.

Е. Част „Електрическа"

Проектирането по част Електрическа (част електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически инсталации) трябва да включва детайли за монтаж и определяне на специфичните експлоатационни условия на електрическата уредба или отделни нейни елементи.

- Изработване за външни електроснабдителни и/или електрозахранващи мрежи, свързването на обекта с външните мрежи, вътрешните площадкови мрежи и електрическите инсталации на сградите.

- Изграждане на енергоспестяващо парково и алейно осветление с използване на иновативен енергиен източник в зеленото пространство.

- Да се изготви работен проект с преобладаващо фотоволтаично парково осветление. В зоните с необходимост от гарантирано осветление през цялата тъмна част на денонощието, следва да се предвидят светодиодни осветителни тела.

Обяснителната записка да съдържа:

- описание на възприетите технически решения;

- описание на мероприятията и степента на защита на електросъоръженията в зависимост от характеристиката на околната среда;

- информация за съвместимостта на елементите на вътрешните електрически инсталации с елементите на системите за автоматично регулиране на технологичния процес и санитарно-техническите инсталации, когато се предвижда самостоятелна част автоматизация на технологичните процеси и санитарно-техническите уредби;

- данни за общите изисквания за проектиране, вътрешните задания на другите проектни части и изходните данни за изработване на проекта, данни за наличните инсталации и уредби с оценка на тяхната надеждност и годност за ползване от основното и/или временното строителство;

- описание на организацията на външното електрозахранване с изяснени решения за енергосистемата и информационните пунктове, характеристика на трасетата, вид и конструкция на линията и оразмеряване на проводните връзки и апаратурата, данни за електрическите съоръжения в разпределителните уредби, трафопостовете, електроснабдителните и преобразувателните станции, тяхното оразмеряване и организация за измерване на параметрите на консумираната електрическа енергия;

- данни за площадковите електропреносни и информационни мрежи (вид, характеристика и оразмеряване);

- детайлите за монтаж и определяне на специфични експлоатационни условия на електрическата уредба или отделни нейни елементи; кабелните журнали - при необходимост по преценка на проектанта.

Обяснителната записка на част Електрическа на работния проект следва да бъде изготвена съгласно Наредба №4/ 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

При избора на стълбове и осветителни тела да бъдат спазени всички изисквания по действащите нормативни документи, БДС EN, европейски норми за осветеност, както и тези на експлоатационното дружество. Да се предвидят и аварийни връзки между новоизградените и съществуващите съоръжения.

Ж. План за безопасност и здраве

- Да се изготви план за безопасност и здраве, който да обхване всички части на проекта, да изясни специфичните изисквания при комплексното изпълнение на СМР, да обезпечи охрана на труда и опазване на околната среда през време на строителството.

- Да се предвидят мерки за избягване на замърсяване на околното пространство – места за измиване колелата на автомобилите и строителните машини.

- Да се определят вредните вещества които се очаква да се получат в следствие на предвидените РСМР и всички необходими мерки по опазване на околната среда.

За преглед от  лицето,  което изготвя комплексния доклад за съответствие да се представи един комплект папки съдържащи:

  - обяснителни записки на проекта с подробна мотивировка на приетите решения и допуснатите отклонения;

  - всички чертежи и детайли в действителен мащаб;

  - координати и координатни регистри - разпечатка и диск;

  - работни таблици;

  - количествени сметки и подробни ведомости;

  - обобщена количествена сметка;

  - магнитен носител с въведената входна информация.

ІV. Основни нормативни актове

Работният проект да бъде разработен в съответствие с:

- Закон за устройство на територията

- Закон за техническите изисквания към продуктите и "Наредба за същественитe изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти"

- Наредба №2 за номенклатурата на видовете строежи

- Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

- Наредба №2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии

- Норми за проектиране на пътища

- Наредба № 4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включителн за хората с увреждания

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд

- Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР

- Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване

- Наредба №3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана

- Наредба №4 за знаците и сигналите за безопасността на труда и противопожарната охрана

- Наредба №5 за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска

- Наредба № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 72 от 13.08.1999 г., в сила от 14.09.1999г.

- Наредба № І-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

- всички други действащи към момента нормативни актове и стандарти.

Към всички части да се представят и подробни количествено – стойностни сметки.

След преглед на проекта от лицето, което изготвя комплексния доклад за съответствие, упражняващо контрол по проектирането и приемането му от Община Гоце Делчев, проектната документация, количествените сметки и обобщената количествена сметка да се представят в 5 екземпляра на хартиен носител и 2 екземпляра на магнитен носител с окончателна информация.

Настоящото задание очертава минималните изисквания към проектанта. Проектът не следва да се ограничава до тези изисквания.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ

| Обект: | Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в югозападната част на гр. Гоце Делчев |
| --- | --- |
| Фаза: | Работен инвестиционен проект |
| Възложител: | Община Гоце Делчев |

І. Съществуващо положение и изисквания към обектите

1. Съществуващо положение

В обхвата на Обект 11: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в югозападната част на гр. Гоце Делчев" са включени улиците „Калоян”, „Братя Миладинови”, „Неофит Бозвели”, „Христо Матов”, „Патриарх Евтимий”, „Екзарх Антим І”, „Бузлуджа” и „Драгоман" с обща дължина около 2 336 линейни метра.

Районът има сериозни проблеми по отношение на изградеността на улици и тротоари. Тротоарните настилки са в лошо състояние и не отговарят на изискванията на Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. Озеленяването е неподдържано, а в отделни участъци от прилежащата улична мрежа липсва асфалтова настилка.

Настилката по протежение на уличната мрежа е асфалтова, с различна степен на амортизация. На места асфалтът липсва или е разрушен с дупки по пътя. Не се наблюдава голям уличен наклон. Има частично изградени, но недостатъчни скосявания при тротоарите, като и в някои участъци се наблюдават нарушения на цялостта им. Не са налични специализирани рампи и тактилни ивици за хора с увреждания.

### Решението на уличното осветление не е енергоефективно.

### Озеленяването е с характерни за града видове, с налична широколистна растителност, като преобладаваща е ниската тревна растителност.

- Основни изисквания към обекта

- Осигуряване на единство и хармония между функционалното, технологичното и композиционното решение и с околната среда;

- Използване на високоефективни материали, оборудване и технологии за осигуряване на качествено изпълнение на обекта;

- Благоустройство и паркоустройство на прилежащия терен.

- Основни дейности, които да бъдат предвидени в отделните зони

- Изграждане/ реконструкция/ рехабилитация на улици, пешеходни алеи и тротоари, пешеходни зони, места за паркиране на велосипеди, включително свързани дейности, като поставяне на указателни знаци и др.;

- Рехабилитация и реконструкция на улични и пешеходни подходи;

- Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление и други мерки за повишаване на сигурността и предотвратяване на престъпността, като поставяне на осветление в публичното пространство и  др.;

- Създаване на достъпна градска среда, свързана с горните направления, включително подобряване на достъпа за хора с увреждания.

- Фази на проектиране

Проектът се разработва във фаза работен проект.

III. Необходими проектни части

В съответствие с ИПГВР и ПУП на град Гоце Делчев, следва:

- Да се разработи работен проект по следните части: „Архитектурна", „Пътна“, „Паркоустройство и благоустройство", "Геодезия", „Водоснабдяване и канализация“, „Електрическа“ (част електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически инсталации), План за безопасност и здраве, Проект за временна и постоянна организация на движението, Пожарна и аварийнна безопасност, План за управление на отпадъците, Техническа спецификация за възлагане на изпълнението на СМР;

- Да се спазят изискванията за достъпна архитектурна среда;

- Да се предвиди максимално озеленяване.

А. Част „Пътна“

- Да се изготви работен проект за основен ремонт на прилежащата улична мрежа по действаща регулация. Да се изработи проект за пълна рехабилитация на уличните настилки, а там където е необходимо да се разработи проект за възстановяване на носимоспособнастта на уличните конструкции. В участъците, където липсва асфалтиране да се предвиди изцяло нова пътна конструкция. Да се извърши обследване на съществуващата носимоспособност. Проектантът да предвиди нови бордюри и тротоарни настилки.

- Да се изготвят обяснителна записка, ситуация, надлъжен профил и подробни напречни профили през 20м., както и типов напречен профил.

- В местата на пешеходните пресичания да се предвидят понижения на бордюрите и тротоарите, а около препятствията да се предвидят тактилни настилки, съгласно изискванията на Наредба №4/01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания и да се представят детайли за изпълнението им. Пешеходните пътеки да предвидят от тип „повдигнати препятствия” съгласно максималната ограничената скорост за движение по съответната улица.

- Да се дадат детайли за ракордиране на съществуващите съоръжения на инженерната инфраструктура в платното и тротоарите. При наличие на подземни съоръжения и комуникации в обхвата на обекта, да се представят решения за предпазването и функционирането им по време на ремонтните работи.

- Да се изготви проект за отводяване на пътното платно и тротоарите, съобразно съществуващата канализационна мрежа. В табличен вид да се представят данните за номерата и вида на уличните оттоци, дължината, диаметрите и наклоните на каналните връзки от уличните оттоци до местата на техните зауствания, коти на нивелетата на уличните оттоци, коти начало и заустване на каналните връзки, както и котите на дъната на уличните канали и капаците на ревизионните шахти.

- Да се разработят подходящи места за паркиране, като се спазят изискванията на Наредба № 4 за достъпна среда. Да се предложи подходяща схема за монтаж на антипаркинг елементи. Кръстовищата да се решат с всички необходими мерки за безопасно движение на пешеходците преминаващи по пешеходната зона, както и прилагане на изискванията за достъпна среда.

Б. Част „Геодезия"

- Да се изготви подробно геодезическо заснемане на съществуващия терен, шахти, вход-изходи на сгради и гаражи, ел.стълбове, дървесна растителност и всички др. в необходимия обхват, който да даде решение за пространственото положение (хоризонтално и вертикално) на обектите в прилежащата територия.

### Да се изготви подробно геодезическо заснемане на съществуващата пътна и тротоарна настилка. От положената геодезическа основа да се извърши заснемане на теренни и ситуационни подробности. Гъстотата на подробните точки да обезпечава достатъчна информация за проектните разработки - определяне на нивелетата и изчертаване на напречните профили на уличното платно.

### За уличното платно, тротоарите и озеленяването в обхвата на обекта да се разработи трасировъчен план. Чрез него да се осигури точното отлагане на проекта върху терена Разработката да се съгласува с проектантите по части. Задължително да се отразят съществуващите РГО и в количествените сметки да се предвиди тяхното възстановяване.

### При необходимост да се проектира изменение на съществуващата конфигурация на релефа, с оглед формиране на екологически и естетически издържана среда, както и осигуряване на отводняването.

### Част Геодезия да съдържа графична част /чертежи/, обяснителна записка и данни от геодезическите измервания.

Графичната част на част Геодезия на работния проект да включва:

- чертежи за вертикално планиране, изработени върху кадастрална основа от геодезическото заснемане, с височинно обвързване на сградите, съоръженията и обектите на техническата инфраструктура, с означения на теренни и проектни коти;

- трасировъчен план с подробен координатен регистър, разработен в съответствие с нормативните актове и инструкциите по геодезия и в степен на подробност, необходима за трасирането на обекта.

Обяснителната записка да бъде изготвена съгласно Наредба №4/ 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

В. Част „Паркоустройство, благоустрояване и озеленяване"

Графичната част на работния проект да включва:

- подробна геодезическа снимка на съществуващата дълготрайна дървесна растителност, с която да бъде съобразено проектното решение

- фитосанитарна експертиза с препоръчителни мерки за поддръжка или евентуално частично премахване на дървесната растителност.

- проект за тротоарните настилки с детайли за декоративните настилки;

- дендрологичен проект за дървесната, храстовата и цветната растителност;

- посадъчен проект.

Да се предвиди подходящо тематично озеленяване с местни широколистни видове. Проектът да се комплектова с посадъчен план и дендрологични ведомости.

Чертежите да бъдат изработени в мащаба на геодезическата снимка, а детайлите - в подходящо избрани мащаби.

Обяснителната записка да включва:

- обосновка за функционалното и композиционното решение и подхода за конкретизиране на съгласуваната предходна фаза на проектиране, когато има такава

- обосновка за избраните материали и възможностите за етапност на реализацията на проекта

Г. Част „Електрическа"

Проектирането по част Електрическа (част електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически инсталации) трябва да включва детайли за монтаж и определяне на специфичните експлоатационни условия на електрическата уредба или отделни нейни елементи.

При избора на стълбове и осветителни тела да бъдат спазени всички изисквания по действащите нормативни документи, БДС EN, европейски норми за осветеност, както и тези на експлоатационното дружество. Да се предвидят и аварийни връзки между новоизграденото и съществуващото. Всички нови осветители да са диодни.

Обяснителната записка на част електрическа на работния проект да бъде изготвена съгласно Наредба №4/ 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Обяснителната записка да съдържа:

- описание на възприетите технически решения;

- описание на мероприятията и степента на защита на електросъоръженията в зависимост от характеристиката на околната среда;

- данни за общите изисквания за проектиране, вътрешните задания на другите проектни части и изходните данни за изработване на проекта, данни за наличните инсталации и уредби с оценка на тяхната надеждност и годност за ползване от основното и/или временното строителство;

- описание на организацията на електрозахранване с изяснени решения за енергосистемата и информационните пунктове, характеристика на трасетата, вид и конструкция на линията и оразмеряване на проводните връзки и апаратурата, данни за електрическите съоръжения в разпределителните уредби, трафопостовете, електроснабдителните и преобразувателните станции, тяхното оразмеряване и организация за измерване на параметрите на консумираната електрическа енергия;

- данни за площадковите електропреносни и информационни мрежи (вид, характеристика и оразмеряване);

- детайлите за монтаж и определяне на специфични експлоатационни условия на електрическата уредба или отделни нейни елементи; кабелните журнали - при необходимост по преценка на проектанта.

Д. План за безопасност и здраве

- Да се изготви план за безопасност и здраве, който да обхване всички части на проекта, да изясни специфичните изисквания при комплексното изпълнение на СМР, да обезпечи охрана на труда и опазване на околната среда през време на строителството.

- Да се предвидят мерки за избягване на замърсяване на околното пространство – места за измиване колелата на автомобилите и строителните машини.

- Да се определят вредните вещества които се очаква да се получат в следствие на предвидените РСМР и всички необходими мерки по опазване на околната среда.

За преглед от  лицето,  което изготвя комплексния доклад за съответствие да се представи един комплект папки съдържащи:

  - обяснителни записки на проекта с подробна мотивировка на приетите решения и допуснатите отклонения;

  - всички чертежи и детайли в действителен мащаб;

  - координати и координатни регистри - разпечатка и диск;

  - работни таблици;

  - количествени сметки и подробни ведомости;

  - обобщена количествена сметка;

  - магнитен носител с въведената входна информация.

Е. Част „Водоснабдяване и канализация"

- При необходимост да се предвиди изместване на съществуващи, засегнати от благоустрояването водопроводи и канализации.

- Да се предвиди изграждането на чешми и фонтани.

- Да се обследва и предвидят улични оттоци за повърхностната вода.

Чертежите на външните, включително площадковите водопроводни и канализационни мрежи да включват:

- ситуационен план;

- надлъжни профили;

- хоризонтални и вертикални разрези;

- монтажен план за външните водопроводни мрежи;

- детайли.

Обяснителната записка да включва:

- изходни данни и общи изисквания на заданието за проектиране;

- данни за: водоснабдяването и отвеждането на отпадъчните води и геоложката и хидроложката характеристика на района;

- обосновка за необходимостта от повишаване на напора и необходимостта от пречистване на питейните и отпадъчните води, данни за водопроводните и канализационните инсталации.

ІV. Основни нормативни актове

Работният проект да бъде разработен в съответствие с:

- Закон за устройство на територията

- Закон за техническите изисквания към продуктите и "Наредба за същественитe изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти"

- Наредба №2 за номенклатурата на видовете строежи

- Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

- Наредба №2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии

- Норми за проектиране на пътища

- Наредба № 4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включителн за хората с увреждания

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд

- Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР

- Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване

- Наредба №3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана

- Наредба №4 за знаците и сигналите за безопасността на труда и противопожарната охрана

- Наредба №5 за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска

- Наредба № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 72 от 13.08.1999 г., в сила от 14.09.1999г.

- Наредба № І-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

- всички други действащи към момента нормативни актове и стандарти.

Към всички части да се представят и подробни количествено – стойностни сметки.

След преглед на проекта от лицето, което изготвя комплексния доклад за съответствие, упражняващо контрол по проектирането и приемането му от Община Гоце Делчев, проектната документация, количествените сметки и обобщената количествена сметка да се представят в 5 екземпляра на хартиен носител и 2 екземпляра на магнитен носител с окончателна информация.

Настоящото задание очертава минималните изисквания към проектанта. Проектът не следва да се ограничава до тези изисквания.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ

| Обект: | Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в западната част на гр. Гоце Делчев |
| --- | --- |
| Фаза: | Работен инвестиционен проект |
| Възложител: | Община Гоце Делчев |

І. Съществуващо положение и изисквания към обектите

1. Съществуващо положение

Предмет на настоящото задание е реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в западната част на гр. Гоце Делчев - част от зоната с преобладаващ социален характер в ИПГВР на град Гоце Делчев. Улиците, които са включени в обекта изцяло попадат в зоната, в нейната западна част.

В обхвата на Обект 12: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в западната част на гр. Гоце Делчев" са включени улиците „Полковник Дрангов”, „Арда”, „Марица”, Тунджа”, „Пирин”, „Екзарх Йосиф”, „Цариброд”, „Иларион Макариополски”(от левия и десен бряг на река Делчевска), „Христо Силянов”, „Преспа”, „Вихрен”, „Враня”, „Пирот”, „Ниш”, „Гьорче Петров”, „Кичево”, „Дебър”, „Стефан Захариев”, „Атанас Дуков”, „Кръстьо Сарафов”, „Атанас Свещаров” и „Прилеп” с обща дължина от около 6 172 линейни метра.

Районът има сериозни проблеми по отношение на изградеността на улици и тротоари. Тротоарните настилки са в лошо състояние и не отговарят на изискванията на Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. Озеленяването е неподдържано, а в отделни участъци от прилежащата улична мрежа липсва асфалтова настилка.

Настилката по протежение на уличната мрежа е асфалтова, с различна степен на амортизация. На места асфалтът липсва или е разрушен с дупки по пътя. Не се наблюдава голям уличен наклон. Има частично изградени, но недостатъчни скосявания при тротоарите, като и в някои участъци се наблюдават нарушения на цялостта им. Не са налични специализирани рампи и тактилни ивици за хора с увреждания. Улиците от двете страни на р.Делчевска граничат с коритото на реката и зелени площи. По уличната регулация има частично изградени подпорни стени, като в някои участъци липсват. Следва да се предвиди доизграждане на подпорни стени, с цел укрепване на улиците, обследване на съществуващите укрепителни стени, с цел предвиждане за ремонт. Съществуват 4 пешеходни моста, които следва да бъдат обследвани и дадени решения за тяхната реконструкция и обновяване с цел повишаване сигурността на преминаващите пешеходци.

### Решението на уличното осветление не е енергоефективно.

### Озеленяването е с характерни за града видове, с налична широколистна растителност, като преобладаваща е ниската тревна растителност.

- Основни изисквания към обекта

- Осигуряване на единство и хармония между функционалното, технологичното и композиционното решение и с околната среда;

- Използване на високоефективни материали, оборудване и технологии за осигуряване на качествено изпълнение на обекта;

- Благоустройство и паркоустройство на прилежащия терен.

- Основни дейности, които да бъдат предвидени в отделните зони

- Изграждане/ реконструкция/ рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, пешеходни зони, места за паркиране на велосипеди, включително свързани дейности, като поставяне на указателни знаци и др.;

- Рехабилитация и реконструкция на улични и пешеходни подходи;

- Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление и други мерки за повишаване на сигурността и предотвратяване на престъпността, като поставяне на осветление в публичното пространство и  др.;

- Създаване на достъпна градска среда, свързана с горните направления, включително подобряване на достъпа за хора с увреждания.

- Фази на проектиране

Проектът се разработва във фаза работен проект.

III. Необходими проектни части

В съответствие с ИПГВР и ПУП на град Гоце Делчев, следва:

- Да се разработи работен проект по следните части: „Архитектурна", „Пътна“, „Конструкции” „Паркоустройство и благоустройство", "Геодезия", „Водоснабдяване и канализация“, „Електрическа“ (част електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически инсталации), План за безопасност и здраве, Проект за временна и постоянна организация на движението, Пожарна и аварийнна безопасност, План за управление на отпадъците, Техническа спецификация за възлагане на изпълнението на СМР;

- Да се спазят изискванията за достъпна архитектурна среда;

- Да се предвиди максимално озеленяване.

А. Част „Пътна“

- Да се изготви работен проект за основен ремонт на прилежащата улична мрежа по действаща регулация. Да се изработи проект за пълна рехабилитация на уличните настилки, а там където е необходимо да се разработи проект за възстановяване на носимоспособнастта на уличните конструкции. В участъците, където липсва асфалтиране да се предвиди изцяло нова пътна конструкция. Да се извърши обследване на съществуващата носимоспособност. Проектантът да предвиди нови бордюри и тротоарни настилки.

- Да се изготвят обяснителна записка, ситуация, надлъжен профил и подробни напречни профили през 20м., както и типов напречен профил.

- В местата на пешеходните пресичания да се предвидят понижения на бордюрите и тротоарите, а около препятствията да се предвидят тактилни настилки, съгласно изискванията на Наредба №4/01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания и да се представят детайли за изпълнението им. Пешеходните пътеки да предвидят от тип „повдигнати препятствия” съгласно максималната ограничената скорост за движение по съответната улица.

- Да се дадат детайли за ракордиране на съществуващите съоръжения на инженерната инфраструктура в платното и тротоарите. При наличие на подземни съоръжения и комуникации в обхвата на обекта, да се представят решения за предпазването и функционирането им по време на ремонтните работи.

- Да се изготви проект за отводяване на пътното платно и тротоарите, съобразно съществуващата канализационна мрежа. В табличен вид да се представят данните за номерата и вида на уличните оттоци, дължината, диаметрите и наклоните на каналните връзки от уличните оттоци до местата на техните зауствания, коти на нивелетата на уличните оттоци, коти начало и заустване на каналните връзки, както и котите на дъната на уличните канали и капаците на ревизионните шахти.

- Да се разработят подходящи места за паркиране, като се спазят изискванията на Наредба № 4 за достъпна среда. Да се предложи подходяща схема за монтаж на антипаркинг елементи. Кръстовищата да се решат с всички необходими мерки за безопасно движение на пешеходците преминаващи по пешеходната зона, както и прилагане на изискванията за достъпна среда.

- В участъците от о.т.334 до о.т.298 ( около 98 метра линейни) и от о.т.306 до о.т. 310 (около 127 метра линейни) за укрепване на пътното платно е необходимо изграждане на укрепителни подпорни стени по уличната регулация с обща дължина от около 225 метра линейни.

- При осови точки 334, 332, 336, 320 е необходимо да се извърши обследване на съществуващите пешеходни мостове и да се дадат решение за тяхната реконструкция и обновяване;

- С цел разширяване на уличното платно от о.т. 334 до о.т.336 с дължина около 2018 метра линейни е необходимо тротоара да се изнесе конзолно над коритото на река Делчевска;

Б. Част „Геодезия"

- Да се изготви подробно геодезическо заснемане на съществуващия терен, шахти, вход-изходи на сгради и гаражи, ел.стълбове, дървесна растителност и всички др. в необходимия обхват, който да даде решение за пространственото положение (хоризонтално и вертикално) на обектите в прилежащата територия.

### Да се изготви подробно геодезическо заснемане на съществуващата пътна и тротоарна настилка. От положената геодезическа основа да се извърши заснемане на теренни и ситуационни подробности. Гъстотата на подробните точки да обезпечава достатъчна информация за проектните разработки - определяне на нивелетата и изчертаване на напречните профили на уличното платно.

### За уличното платно, тротоарите и озеленяването в обхвата на обекта да се разработи трасировъчен план. Чрез него да се осигури точното отлагане на проекта върху терена Разработката да се съгласува с проектантите по части. Задължително да се отразят съществуващите РГО и в количествените сметки да се предвиди тяхното възстановяване.

### При необходимост да се проектира изменение на съществуващата конфигурация на релефа, с оглед формиране на екологически и естетически издържана среда, както и осигуряване на отводняването.

### Част Геодезия да съдържа графична част /чертежи/, обяснителна записка и данни от геодезическите измервания.

Графичната част на част Геодезия на работния проект да включва:

- чертежи за вертикално планиране, изработени върху кадастрална основа от геодезическото заснемане, с височинно обвързване на сградите, съоръженията и обектите на техническата инфраструктура, с означения на теренни и проектни коти;

- трасировъчен план с подробен координатен регистър, разработен в съответствие с нормативните актове и инструкциите по геодезия и в степен на подробност, необходима за трасирането на обекта.

Обяснителната записка да бъде изготвена съгласно Наредба №4/ 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

В. Част „Паркоустройство, благоустрояване и озеленяване"

Графичната част на работния проект да включва:

- подробна геодезическа снимка на съществуващата дълготрайна дървесна растителност, с която да бъде съобразено проектното решение

- фитосанитарна експертиза с препоръчителни мерки за поддръжка или евентуално частично премахване на дървесната растителност.

- проект за тротоарните настилки с детайли за декоративните настилки;

- дендрологичен проект за дървесната, храстовата и цветната растителност;

- посадъчен проект.

Да се предвиди подходящо тематично озеленяване с местни широколистни видове. Проектът да се комплектова с посадъчен план и дендрологични ведомости.

Чертежите да бъдат изработени в мащаба на геодезическата снимка, а детайлите - в подходящо избрани мащаби.

Обяснителната записка да включва:

- обосновка за функционалното и композиционното решение и подхода за конкретизиране на съгласуваната предходна фаза на проектиране, когато има такава

- обосновка за избраните материали и възможностите за етапност на реализацията на проекта

Г. Част „Електрическа"

Проектирането по част Електрическа (част електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически инсталации) трябва да включва детайли за монтаж и определяне на специфичните експлоатационни условия на електрическата уредба или отделни нейни елементи.

При избора на стълбове и осветителни тела да бъдат спазени всички изисквания по действащите нормативни документи, БДС EN, европейски норми за осветеност, както и тези на експлоатационното дружество. Да се предвидят и аварийни връзки между новоизграденото и съществуващото. Всички нови осветители да са диодни.

Обяснителната записка на част електрическа на работния проект да бъде изготвена съгласно Наредба №4/ 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Обяснителната записка да съдържа:

- описание на възприетите технически решения;

- описание на мероприятията и степента на защита на електросъоръженията в зависимост от характеристиката на околната среда;

- данни за общите изисквания за проектиране, вътрешните задания на другите проектни части и изходните данни за изработване на проекта, данни за наличните инсталации и уредби с оценка на тяхната надеждност и годност за ползване от основното и/или временното строителство;

- описание на организацията на електрозахранване с изяснени решения за енергосистемата и информационните пунктове, характеристика на трасетата, вид и конструкция на линията и оразмеряване на проводните връзки и апаратурата, данни за електрическите съоръжения в разпределителните уредби, трафопостовете, електроснабдителните и преобразувателните станции, тяхното оразмеряване и организация за измерване на параметрите на консумираната електрическа енергия;

- данни за площадковите електропреносни и информационни мрежи (вид, характеристика и оразмеряване);

- детайлите за монтаж и определяне на специфични експлоатационни условия на електрическата уредба или отделни нейни елементи; кабелните журнали - при необходимост по преценка на проектанта.

Д. План за безопасност и здраве

- Да се изготви план за безопасност и здраве, който да обхване всички части на проекта, да изясни специфичните изисквания при комплексното изпълнение на СМР, да обезпечи охрана на труда и опазване на околната среда през време на строителството.

- Да се предвидят мерки за избягване на замърсяване на околното пространство – места за измиване колелата на автомобилите и строителните машини.

- Да се определят вредните вещества които се очаква да се получат в следствие на предвидените РСМР и всички необходими мерки по опазване на околната среда.

За преглед от  лицето,  което изготвя комплексния доклад за съответствие да се представи един комплект папки съдържащи:

  - обяснителни записки на проекта с подробна мотивировка на приетите решения и допуснатите отклонения;

  - всички чертежи и детайли в действителен мащаб;

  - координати и координатни регистри - разпечатка и диск;

  - работни таблици;

  - количествени сметки и подробни ведомости;

  - обобщена количествена сметка;

  - магнитен носител с въведената входна информация.

Е. Част „Водоснабдяване и канализация"

- При необходимост да се предвиди изместване на съществуващи, засегнати от благоустрояването водопроводи и канализации.

- Да се предвиди изграждането на чешми и фонтани.

- Да се обследва и предвидят улични оттоци за повърхностната вода.

Чертежите на външните, включително площадковите водопроводни и канализационни мрежи да включват:

- ситуационен план;

- надлъжни профили;

- хоризонтални и вертикални разрези;

- монтажен план за външните водопроводни мрежи;

- детайли.

Обяснителната записка да включва:

- изходни данни и общи изисквания на заданието за проектиране;

- данни за: водоснабдяването и отвеждането на отпадъчните води и геоложката и хидроложката характеристика на района;

- обосновка за необходимостта от повишаване на напора и необходимостта от пречистване на питейните и отпадъчните води, данни за водопроводните и канализационните инсталации.

Ж. Част „Конструкции”

В тази проектна част следва да се включат и дадат проектантски решения на всички описани гореопроблеми за обекта, а именно:

- В участъците от о.т.334 до о.т.298 ( около 98 метра линейни) и от о.т.306 до о.т. 310 (около 127 метра линейни) за укрепване на пътното платно е необходимо изграждане на укрепителни подпорни стени по уличната регулация с обща дължина от около 225 метра линейни.

- При осови точки 334, 332, 336, 320 е необходимо да се извърши обследване на съществуващите пешеходни мостове и да се дадат решение за тяхната реконструкция и обновяване;

- С цел разширяване на уличното платно от о.т. 334 до о.т.336 с дължина около 2018 метра линейни е необходимо тротоара да се изнесе конзолно над коритото на река Делчевска;

ІV.Основни нормативни актове

Работният проект да бъде разработен в съответствие с:

- Закон за устройство на територията

- Закон за техническите изисквания към продуктите и "Наредба за същественитe изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти"

- Наредба №2 за номенклатурата на видовете строежи

- Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

- Наредба №2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии

- Норми за проектиране на пътища

- Наредба № 4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включителн за хората с увреждания

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд

- Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР

- Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване

- Наредба №3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана

- Наредба №4 за знаците и сигналите за безопасността на труда и противопожарната охрана

- Наредба №5 за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска

- Наредба № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 72 от 13.08.1999 г., в сила от 14.09.1999г.

- Наредба № І-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

- всички други действащи към момента нормативни актове и стандарти.

Към всички части да се представят и подробни количествено – стойностни сметки.

След преглед на проекта от лицето, което изготвя комплексния доклад за съответствие, упражняващо контрол по проектирането и приемането му от Община Гоце Делчев, проектната документация, количествените сметки и обобщената количествена сметка да се представят в 5 екземпляра на хартиен носител и 2 екземпляра на магнитен носител с окончателна информация.

Настоящото задание очертава минималните изисквания към проектанта. Проектът не следва да се ограничава до тези изисквания.

ВАЖНО! всички инвестиционни проекти по поръчката се изготвят с участието на експертите на Изпълнителя, посочени в Списък на експертите в екипа, отговорен за изпълнение на поръчката, представляващ неразделна част от офертата на изпълнителя; за окончателно приемане на инвестиционните проекти по настоящата обществена поръчка се приема датата на която Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. ги одобри. В тази връзка, ангажимент на избраният изпълнителя е да отстрани за своя сметка и в указания срок всички забележки, пропуски и препоръки от Оценителната комисия на УО на ОПРР, а така също и от други компетентни органи! изготвените от избрания изпълнител инвестиционните проекти/чертежи и др. трябва да отговарят на изброените в настоящата спецификация стандарти или еквивалентни! изработването на инвестиционните проекти трябва да бъде предшествано от избор на идея за най-доброто обемно-пространствено решение. Изборът следва да се извърши в процес на широко обществено обсъждане, како ще бъде публикувана информация на интернет-страницата на общината. В тази връзка избраният изпълнител следва да изготви и представи концепция и идейно решение, което да бъде представено на общественото обсъждане преди да стартира същинската работа по проектирането. Изпълнителят следва да осигури подходяща визуализация и експерти за представяне на идейния си проект на обсъждането.